# Правительство Самарской области

# Государственное унитарное предприятие Самарской области

Институт «ТеррНИИгражданпроект»

ЗАКАЗ: Муниципальный контракт № 1 от 07.09.2012 г.

ЗАКАЗЧИК: Администрация муниципального района Красноярский

# УТВЕРЖДАЮ:

# Директор ГУП

«ТеррНИИгражданпроект»

____________ В. О. Чекмарев

Генеральный план

сельского поселения Cтарая Бинарадка

муниципального района Красноярский

# Самарской области

# Пояснительная записка

# ТОМ 3

# Заместитель директора

по архитектуре                                                                               Г.О. Черемисин

г. Самара, 2012 г.

# СОСТАВ ПРОЕКТА

# УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ ГП

1. Том 1. Положения о территориальном планировании сельского поселения Старая Бинарадка муниципального района Красноярский Самарской области.

2. Том 2. Графические материалы:

2.1. Карта границ населённых пунктов, входящих в СОСТАВ сельского поселения Старая Бинарадка муниципального района Красноярский Самарской области. М 1:25000 (ДСП, ОП) Лист № 1.

2.2. Карта функциональных зон сельского поселения Старая Бинарадка муниципального района Красноярский Самарской области. М 1:25000 (ДСП,ОП). Лист №2а, М 1:10000 (ДСП, ОП). Лист № 2б.

2.3. Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Старая Бинарадка муниципального района Красноярский Самарской области. М 1:5000 (ДСП, ОП) Лист № 3.

2.4. Карта планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры местного значения сельского поселения Старая Бинарадка муниципального района Красноярский Самарской области. М 1:10000 (ДСП, ОП). Лист № 4.

2.5. Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения сельского поселения Старая Бинарадка муниципального района Красноярский Самарской области. М 1:5000 (ДСП, ОП). Лист № 5.

# МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГП

3. Том 3. Пояснительная записка (ДСП).

4. Том 4. Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду. Пояснительная записка. (ДСП).

5. Том 5. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Пояснительная записка. Графические материалы. Электронная версия проекта СД. (ДСП).

6. Том 6. Графические материалы

6.1. Карта современного использования территории сельского поселения Старая Бинарадка муниципального района Красноярский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП) Лист №6а, М 1:5000 (ДСП) Лист №6б.

6.2. Карта расположения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в границах сельского поселения Старая Бинарадка муниципального района Красноярский Самарской области. М 1:25000 (ДСП). Лист № 7.

# 6.3. Карта зон с особыми условиями  использования территории сельского поселения Старая Бинарадка муниципального района Красноярский Самарской области. М 1:25000 (ДСП, ОП). Лист № 8а, М 1:5000 (ДСП, ОП). Лист № 8б.

6.4. Карта границ зон экологического риска и возможного загрязнения окружающей среды сельского поселения Старая Бинарадка муниципального района Красноярский Самарской области. М 1:25000 (ДСП). Лист №9.

6.5. Карта радиусов обслуживания населения объектами социальной инфраструктуры сельского поселения Старая Бинарадка муниципального района Красноярский Самарской области. М 1:10000 (ДСП). Лист № 10.

7. Том 7. Исходные данные.

Электронная версия проекта СД (Для служебного пользования).

Электронная версия проекта СД (Секретно).

Электронная версия проекта СД (Для открытого пользования).

Проект выполнен в мастерской территориального планирования ГУП института «ТеррНИИгражданпроект» авторским коллективом в составе:

Зам. директора по архитектуре                                                           Г.О. Черемисин

Начальник отдела ИСОГД                                                                          И.В. Власов

Начальник отдела ЭТО                                                                            О.А. Маслова

Главный специалист отдела ГП и застройки                                    Е.А. Черемисина

Главный специалист отдела ГП и застройки                                        О.Н. Игнатова

Главный специалист отдела ГП и застройки                                      С.В. Петрунина

Ведущий научный сотрудник, кандидат архитектуры                       В.М.Мельникова

Старший научный сотрудник, кандидат архитектуры                           Т.В. Филанова

Старший научный сотрудник, кандидат архитектуры                               С.В.Позняк

Главный специалист отдела ИСОГД                                                       А.В.Ананьев

Руководитель группы отдела ГП и застройки                                          Л.А.Стрелец

Руководитель группы отдела ГП и застройки                                         И.А. Никонов

Руководитель группы отдела ИСОГД                                                 А.В. Сосновская

Ведущий архитектор отдела ГП и застройки                                           М.В.Букатина

Главный специалист СТО                                                                        Н.В. Завацкая

Руководитель группы СТО                                                                       Т.Л.Кузьмина

Ведущий специалист СТО                                                                       Е.Е.Маринич

Руководитель группы ЭТО                                                                       Г.С.Назарова

Ведущий специалист ЭТО                                                                       И.К.Марфина

Ведущий специалист ЭТО                                                                       Л.А.Гришина

Архитектор отдела ГП и застройки                                                        А.Д.Полякова

Архитектор отдела ГП и застройки                                                   О.А.Кольжанова

Архитектор отдела ГП и застройки                                                         Н.Э.Рыжкина

Ведущий инженер                                                                               О.П. Лекомцева

Ведущий инженер                                                                                 Е.А. Андреева

Ведущий инженер                                                                              А.А. Бундеряков

# Проект разработан при участии: ООО «ОКТОГОН», ООО «Проект-С».

СОДЕРЖАНИЕ

1.ВВЕДЕНИЕ. 7

2. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ И КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ старая бинарадка МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА красноярСКИЙ. 20

2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРАЯ БИНАРАДКА 20

2.1.1. История формирования структуры расселения. Краткая историческая справка. 20

2.1.2. Место и роль сельского поселения Старая Бинарадка в системе расселения Самарской области 23

2.1.3. Местоположение сельского поселения Старая Бинарадка муниципального района Красноярский на территории Самарской области. 23

2.1.4. Природно-климатические условия исследуемой территории 24

2.1.4.1. Климат 24

2.1.4.2. Рельеф и геоморфология 24

2.1.4.3. Гидрогеологические условия 24

2.1.4.4. Опасные природные процессы 25

2.2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ И АНАЛИЗ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРАЯ БИНАРАДКА 28

2.2.1. Анализ демографической ситуации в сельском поселении Старая Бинарадка 28

2.2.1.1. Основные тенденции демографических процессов 28

2.2.1.2. Демографическая ситуация в муниципальном районе Красноярский 31

2.2.1.3. Демографическая ситуация в сельском поселении Старая Бинарадка м.р. Красноярский 37

2.2.2. Структура современного землепользования сельского поселения Старая Бинарадка. 41

2.3. ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРАЯ БИНАРАДКА 42

2.4. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ. 42

2.4.1. Жилая зона 42

2.4.1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА. 43

2.4.2. Общественно-деловая зона 43

2.4.2.1.УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 44

2.4.3. Зона производственного использования 50

2.4.4. Зона транспортной инфраструктуры 50

2.4.4.1. ТРАНСПОРТ 50

2.4.4.1.1. Внешний транспорт 50

2.4.4.1.2. Сеть общественного пассажирского транспорта 51

2.4.4.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств. 51

3.4.4.2. Сеть улиц и дорог населённых пунктов 51

2.4.5. Зона инженерной инфраструктуры 53

2.4.5.1. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 53

2.4.5.1.1. Водоснабжение 53

2.4.5.1.2. Водоотведение 53

2.4.5.1.3. Теплоснабжение 53

2.4.5.1.4. Газоснабжение 53

2.4.5.1.5. Электроснабжение 54

2.4.5.1.6. Электросвязь 55

2.4.6. Зона рекреационного назначения 55

2.4.7. Зона сельскохозяйственного использования 55

2.4.8. Зона специального назначения 56

2.5. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 56

2.5.1 Зоны особо охраняемых территорий 56

2.5.1.1. Зоны охраны объектов культурного наследия 56

2.5.1.2. Зоны особо охраняемых природных территорий 59

2.5.2 Санитарно-защитные зоны 60

2.5.2.1. Санитарно-защитные зоны объектов производственного комплекса 60

2.5.2.2. Канализационные очистные сооружения 61

2.5.2.3.	Кладбища 61

1.5.2.4.	Объекты размещения биологических отходов 61

1.5.2.5.	Объекты размещения твердых бытовых отходов 61

2.5.2.6. Объекты электроснабжения 61

2.5.2.7.	Транспортная инфраструктура 62

2.5.3.	Санитарные разрывы магистральных трубопроводов 62

2.5.4. Охранные зоны 63

2.5.5.	Зоны охраны поверхностных водных объектов 64

2.5.6.	Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения 65

2.5.7.	Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 67

2.5.8. Зоны залегания полезных ископаемых 67

2.5.9. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ 68

2.6. ОЦЕНКА ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ 69

3.ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРАЯ БИНАРАДКА 70

3.1 СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ОБ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 70

3.2 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ СТАРАЯ БИНАРАДКА 71

3.3 ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРАЯ БИНАРАДКА 73

3.3.1. Архитектурно-планировочное решение 73

3.3.2. Развитие и параметры функциональных зон 74

3.3.2.1. Развитие жилой зоны 77

3.3.2.1.1. Планируемые объекты жилищного фонда 78

3.3.2.2. Развитие общественно-деловой зоны 80

3.3.2.2.1. Планируемые объекты обслуживания 82

3.3.2.3. Развитие зоны производственного использования 86

3.3.2.4. Развитие зоны инженерной инфраструктуры 86

3.3.2.4.1. Планируемые объекты инженерной инфраструктуры 86

3.3.2.4.1.1 Водоснабжение 86

3.3.2.4.1.2. Водоотведение 88

3.3.2.4.1.3. Теплоснабжение 92

3.3.2.4.1.4. Газоснабжение 93

3.3.2.4.1.5. Электроснабжение 97

3.3.2.4.1.6. Электросвязь 104

3.3.2.5. Развитие транспортной инфраструктуры 104

3.3.2.5.1. Планируемые объекты транспортной инфраструктуры 104

3.3.2.5.1.1. Улично-дорожная сеть 104

3.3.2.5.1.2. Транспортные сооружения 110

3.3.2.5.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств 110

3.3.2.6. Развитие зоны рекреационного назначения 111

Зона рекреационного назначения 112

Зона рекреационного назначения 112

Зона рекреационного назначения 113

3.3.2.7. Развитие зоны специального назначения 114

3.3.2.8. Развитие зоны сельскохозяйственного использования 114

3.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 114

3.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРАЯ БИНАРАДКА 118

3.6. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ 119

3.7. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ 120

3.8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ 120

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРАЯ БИНАРАДКА 122

5.ВЫВОДЫ 126

# 1.ВВЕДЕНИЕ

Проектная работа «Генеральный план сельского поселения Старая Бинарадка муниципального района Красноярский Самарской области» выполнена на основании муниципального контракта на выполнение генеральных планов поселений муниципального района Красноярский Самарской области № 1 от 07.09.2012 года, заключенного с администрацией муниципального района Красноярский

При проектировании были учтены и использованы:

Материалы ранее выполненных научно-исследовательских и проектных работ:

- «Анализ состояния территории сельского поселения Старая Бинарадка муниципального района Красноярский Самарской области». (1 этап), разработана ОАО «ГИПРОГОР».на основании муниципального контракта №25 от 10.11.08;

- Схема территориального планирования муниципального района Красноярский Самарской области, разработана ГУП институтом «ТеррНИИгражданпроект» на основании муниципального контракта № 9072 от 21  мая 2007 года с администрацией муниципального района, утверждена Решением Собрания Представителей муниципального района Красноярский Самарской области от 28.04 2010 г. №8-сп.

- Схема территориального планирования Самарской области, разработана ГУП институтом «ТеррНИИгражданпроект» в 2007 году;

- Землеустроительное дело по установлению границы сельского поселения Старая Бинарадка муниципального района Красноярский Самарской области.  Разработано ОАО «ВолгоНИИгипрозем», г. Самара, 2004г, на основании государственных контрактов  №226 от 30.04.2004 г.

# Федеральные законы:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190 «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (28.07.2012г. № 133-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136 «Земельный кодекс Российской Федерации» (от 28.07.2012г. № 133-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации» (от 28.07.2012 7 № 133-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 июня 2006 г. №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» (от 25.06.2012 г.  №93-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации» (от 29.06.2012 г. №96-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (от 28.07.2012 г. № 133-ФЗ).Подгот. новая редакция, вступ. в силу 01.01.2013г.

- Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 1847 "О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии", 21.05.2012г. №636

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 212-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты РФ в части уточнения условий и порядка приобретения прав на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности» (с изменениями от 27 декабря 2009 года №342-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 10 мая 2007 г. № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части установления порядка резервирования земель для государственных или муниципальных нужд» (20.03.2011г. №41-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (19.07.2011 №246-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (29.06.2012 года №96-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями 10.07.2012г. № 110-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов российской федерации» (с изменениями от 02.05.2012г. №40-ФЗ)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 10 января 2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (25.06.2012г. №93-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 марта 1995г. № 27-ФЗ «О недрах» (с изменениями от 27 декабря 2009 года №374-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 14 марта 1995г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (25.06.2012г №93-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 20 декабря 2004г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (с изменениями от 06.12.2011г. №409-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями от 06.11.2011г. №301-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (01.04.2012г №23-ФЗ)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями от 25.06.2012 №93-ФЗ)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 04 мая 1999г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (от  25.06.2012 №93-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» (с изменениями от 28.11.2011г. №337-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 09 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (19.07.2011г. №248-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (25.06.2012г. №93-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (28.07.2012г. №128-ФЗ)

- Закон Российской Федерации от 14 мая 1993г. №4979-1 «О ветеринарии» (18.07.2011г №242-ФЗ)

- Федеральный закон от 07 июля 2003 года №126-ФЗ "О связи" ( 08.12.2011г. №424-ФЗ)

- Федеральный закон от 29 декабря 2006 года №264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" ( 28.02.2012г. №6-ФЗ)

- Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации» (07.11.2011г. №303-ФЗ)

- Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ "Об электроэнергетике в Российской Федерации» (29.06.2012г №96-ФЗ).

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»( ред.с измен. от 10.07.2012 г. №109-ФЗ)

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ "О техническом регулировании» (от 28.07.2012 N 133-ФЗ)

- Федеральный закон от 24 июля 2008 года №161 «О содействии развитию жилищного строительства» (от 10.07.2012г №118-ФЗ)

- Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (от 29.12.2010г №441-ФЗ).

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"(10.07.2012г. №117-ФЗ)

# Постановления Правительства РФ:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 г. №363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г.№315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (в редакции от 18.05.2011 №399)

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. №1734-р «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года».

- Методика определения нормативной потребности субъектов  Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры. Одобрена распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 г. № 1683-р; Правительство РФ. Распоряжение от 3.07.1996 г. № 1063-р (в ред. Распоряжение Правительства РФ от 14.07.2001 № 942-р); Министерство здравоохранения Российской Федерации. Приказ от 3.06.2003 № 229 «О единой номенклатуре государственных и муниципальных учреждений здравоохранения».

- Министерство здравоохранения Российской Федерации. Приказ от 3.06.2003 № 229 «О единой номенклатуре государственных и муниципальных учреждений здравоохранения».

# Приказы Минрегиона РФ:

- «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» от 26.05.2011 №244

- «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка» от 10.05.2011 №207.

- Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19.

# Федеральные Целевые программы:

- Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2001 г. N675 (от 15.12.2010 г. N1018)

- Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года",  утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. N858 (от 06.03.2012 года №198)

- Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года", утвержденная   Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. N99 (от 14.07..2012 года №721)

- Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 12 октября 2010 №828 «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы»

- Федеральная целевая программа "Электронная Россия (2002-2010 годы)", утвержденная  Постановлением Правительства РФ от 28 января 2002 №65 (09.06.2010г. №403).

# Законы Самарской области:

- Закон Самарской области об установлении границ муниципального района Красноярский Самарской области 25 февраля 2005 года N 57-ГД (в ред. Закона Самарской области от 11.10.2010 N 106-ГД)

- Закон Самарской области «Об образовании сельских городских и поселений в пределах муниципального района Красноярский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» от 22 февраля 2005 года N 47-ГД (в ред. Закона Самарской области от 11.10.2010 N 106-ГД)

- Закон Самарской области от 11 марта 2005г. № 94-ГД «О земле» (03.07.2012г.  №62-ГД)

- Закон Самарской области от 26 декабря 2003г. № 131-ГД «О населенных пунктах на территории Самарской области» (04.05.2012г. № 34-ГД)

- Закон Самарской области от 12 июля 2006г. № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» (от 13.06.2012 г. №54-ГД)

- Закон Самарской области от 6 апреля 2009 г. №46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области».(07.03.2012г. №13-ГД)

- Закон Самарской области от 7 ноября 2007г. № 131-ГД «О регулировании лесных отношений на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 27.03.2004 №96-ГД «Об ипотечном жилищном кредитовании в Самарской области» (12.12.2011г.№146-ГД)

- Закон Самарской области от 28.04.2009 №52-ГД О внесении изменений в Закон Самарской области «Об ипотечном жилищном кредитовании в Самарской области» в редакции от 27 мая 2010 года

- Закон Самарской области от 06 апреля 2009 г. №50-ГД «О признании утратившими силу отдельных Законов Самарской области об утверждении областных целевых программ».

- Закон Самарской области «О защите населения и территории Самарской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями от 08 октября 2010 №104-ГД)

- Закон Самарской области от 12 октября 2010 года №107 ГД «Об организации обслуживания населения пассажирским автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования на территории Самарской области» (от 05.05.2011г №43-ГД)

- Закон Самарской области от 08.12.2008г. №142-ГД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 03.04.2002г. №14-ГД «О культуре в Самарской области» ( от 22.11.2011г №124-ГД)

- Закон Самарской области от 03.04.2002 №14-ГД «О культуре в Самарской области»

- Закон Самарской области от 04.03. 2011 №17-ГД «Об основах организации благоустройства и озеленения на территории  Самарской области» (ред. от 06.07.2011)

# Постановления Правительства Самарской области:

- Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года (утверждена Постановление Правительства Самарской области от 9 октября 2006 года №129)

- Постановление Правительства Самарской области от 12.12.2007 г. №253 «О разработке и реализации областных целевых программ Самарской области» (ред. от 19.03.2009г.№ 107)

- Постановление Правительства Самарской области от 16.01.2008 г. №2 «О разработке и реализации ведомственных целевых программ в Самарской области» (от 13.09.2012 г. №437).

- Постановление Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261 «Об утверждении Схемы территориального планирования Самарской области»

- Постановление Правительства Самарской области от 20.06.2008 №245 «Об утверждении Плана реализации Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261, на период до 2010 года».

- Программа газификации Самарской области на 2010-2014 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа обществом с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 16.12.2009 № 674 (с  изменениями от 13.07.2011 №336).

- Программа газификации Самарской области на 2009-2013 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа открытым акционерным обществом «Сызраньгаз», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 19.12.2008 № 501.

- Постановление Правительства Самарской области от 09 августа 2006г. №106 «Об утверждении перечня автомобильных дорогах общего пользования Самарской области» (в редакции от 04 марта 2009 г.№69)

- Постановление Правительства Самарской области от 06.08.2009 № 372 «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирования кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области на 2010-2012 годы и на период до 2020 года».(редак.25.06.2012г.№296)

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 №180 «Об установлении отдельного расходного обязательства Самарской области по развитию малой энергетики Самарской области» (дейст. докум. приостановлено до 01.01.2013г)

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 г. № 164 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2009 – 2010 годы» (от 07.06.2012г.№266)

- Постановление Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года №499 «План мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов, предназначенных для размещения органов государственной власти Самарской области на 2010-2014 годы», 02.05.2012г. №226

- «План мероприятий по реконструкции объектов здравоохранения Самарской области на 2010-2012 годы» (утверждён постановлением правительства Самарской области от 06 октября 2009 года, в редакции от 27 сентября 2010 года №477, в редакции от 23.06.2010 №286)

- т«План мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов культуры в Самарской области на 2010-2012 годы» (утвержден Постановлением Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года №498, в редакции от 17 июня 2010 года)

- «Стратегия развития нефтехимического комплекса Самарской области на период до 2015 года» (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 21 января 2010 года №12)

- Концепция развития региональной транспортно-логистической системы Самарской области на 2011-2015 годы (Постановление Правительства Самарской области от 30.12.2011г №882)

- Прогноз  социально-экономического развития Самарской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов (Постановление Правительства Самарской области от 12 октября 2009 года №556)

- Постановление Правительства Самарской области от 21.04.2010 г. №138 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Самарской области" на 2010-2011 годы, от 22.02.2012 г. №82

- «Концепция развития сельского туризма» (Постановление Правительства Самарской области от 27 октября 2010 года №541)

- «Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области» на 2011-2014 годы (Постановление Правительства Самарской области от 22.02.2012 года №99)

- «Об утверждении Положений об особо охраняемых природных территориях регионального значения» (Постановление Правительства Самарской области от 18.06.2012г.  №273)

- Распоряжение Правительства Самарской области от 20 марта 2007 года №43-р

- Постановление Главы городского округа Самары от 16.10.2006 г. №167 и №169.

- Постановление Правительства Самарской области от 12 сентября 2008 г. N 384 «Об утверждении областной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности Самарской области на 2009 – 2015 годы» (22.02.2012г. №88)

- Правительство Самарской области Постановление от 3 марта 2011 г. № 88 «О нормативах минимальной обеспеченности населения Самарской области площадью торговых объектов».

# Целевые программы Самарской области:

- Областная целевая программа Самарской области "Молодой семье - доступное жилье" на 2009 - 2012 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 3 апреля 2009 г. N193  (от 30.07.2012г.N 347)

- Областная целевая программа Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 25 марта 2009 г. N179 (24.08.2012 г. N383)

- Областная целевая программа Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 01 октября 2008 г. N 399  (28.06.2012г №311)

- Областная целевая программа Самарской области «Развития инновационной деятельности в Самарской области на 2009 - 2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27 марта 2009 г. N187 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.06.2009 №276).

- Областная целевая программа Самарской области «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2011-2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 03.08.2012г №357

- Областная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения до 2015 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 22.02.2012г №70

- Областная целевая программа «Областная целевая энергетическая программа на 2009-2010 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 08.12.2010 №632

- «Областная целевая энергетическая программа на 2011-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительстве Самарской области от 24.08.2011 г. №419

- Областная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Самарской области на 2010-2013 годы и на период до 2020 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 30.07.2010 №355, (24.05.2012г.№253)

- Областная целевая программа «Чистая вода» на 2010-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2009 № 542  (02.04.2012г №148)

- Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2010 – 2018 годы» (в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 09.06.2010г. №217, от 23.06.2010г. №293, от 10.09.2010г. №415, от 27.09.2010г.№ 456, от 29.10.2010г. №572, от 15.11.2010г. №595, от 29.11.2010 №621, от 14.12.2010 №650, от 17.02.2011 №63, от 25.03.2011 №112, от 21.04.2011 №140, от 28.04.2011 №156, от 27.05.2011 №248, от 11.08.2011 № 375, от 07.09.2011 №442, от 29.09.2011 №472, от 29.09.2011 №487, от 19.12.2011 №817, от 22.02.2012 №93, от 11.04.2012 №187, от 26.06.2012 №306, от 06.09.2012 №419)

- Областная целевая программа «Социально-экономическое и этнокультурное развитие российских немцев в Самарской области на 2009-2012 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 12 сентября 2008 г. №378 (от 09.04.2012 г.№165)

- Областная целевая программа «Улучшение материальной базы общеобразовательных учреждений в Самарской области на 2009-2010 годы» (в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 13.08.2010 года №369, от 27.09.2010г. №434)

- Областная целевая программа «Строительство объектов образования на территории Самарской области в 2010-2012 годах», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года № 484  (в редакции от 23 июня 2010 г. №297)

- Областная целевая программа «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Самарской области» на 2010-2012 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 17 февраля 2010 года №45  (от 10.04. 2012 г.№184)

- Областная целевая программа «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений при использовании водных ресурсов и осуществлении гидроохранных мероприятий в городских округах и муниципальных районах Самарской области» на 2010-2016 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 28 сентября 2009 года №473  (в редакции от 28 июня 2012 г. №308)

- Областная целевая программа «Развитие туристско–рекреационного кластера в Самарской области» на 2011 – 2014 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2010 №539 (06.09.2012 №420).

- Областная целевая программа «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории Самарской области» на 2009–2013 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 №557.

- Областная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Самарской области на 2011-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 г. №576 (в редакции от 22.03.2012 г.№135).

# Ведомственные целевые программы и приказы Самарской области:

- Программа развития электроэнергетики Самарской области на 2010-2014 годы, утвержденная Приказом Министерства промышленности, энергетики и технологии Самарской области от 07.07.2010 №133-п.

- Ведомственная целевая программа «Развитие авиации общего назначения (малой авиации) в Самарской области» на 2009-2010 годы», утвержденная Приказом министерства промышленности, энергетики и технологий Самарской области от 10 октября 2008 №1.

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 05.07.2010 г. №44 «Об утверждении перечня объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области, финансируемых в рамках областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (от 21.12.2010 N74).

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 15.06.2010 №37 «Об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области».

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 25 апреля 2011 г. №39 «Об утверждении перечня объектов строительства, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области, финансируемых в рамках областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (от 25.03.2009 N179) и объемов их финансирования в 2011 году по строке «Разработка проектно-сметной документации», в ред. от 01.07.2011 №65.

- Приказы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области о включении земельных участков в границы населённых пунктов в разрезе муниципального образования Самарской области с 2007 по 2011 гг.

- Прогнозы социально-экономического развития муниципального района Борский Самарской области на 2010-2012 годы.

Проект разработан в соответствии с требованиями нормативно-регламентирующих документов:

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области. (Утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 25 декабря 2008 года № 496-п

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации.

- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. СНиП 2.07.01 – 89*

- СП 53.13330.2011 Планировка и застройка садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*

- СП 19.13330.2011 Генеральные план сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СниП II-97-76*

- СП 18.13330.2011 Генеральные план промышленных  предприятий. Актуализированная редакция СниП II-89-80*

- СП 8.13130.2009 Источники наружного противопожарного водоснабжения

- СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны

- СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги. (Изд. 2004г.)

- СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы.

- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

- СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест.

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства.»

- СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства».

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства».

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

- СП 2.1.7.10038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

- ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

- Правила охраны магистральных трубопроводов» – утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9 (с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61).

При формировании демографического раздела были использованы:

- Демографические ежегодники Самарского областного комитета государственной статистики за 1999 - 2012 гг.

- Районы Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара 2010.

- Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

- Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2006.

- Численность населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2002.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2005.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2007.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2009.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2011.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2012.

- Национальный состав населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

- Данные о возрастной и трудовой структуре населения с.п. Старая Бинарадка,  о среднегодовом приросте населения с.п. Старая Бинарадка и тенденции его изменения, предоставленные администрацией сельского поселения Старая Бинарадка м.р. Красноярский.

Настоящий проект выполнен на базе применения геоинформационных технологий, в электронной версии (ГИС ИнГео , Spotlight PRO v 3.0, Auto CAD  MAP R3).

При проектировании и формировании электронной базы данных использовались материалы, предоставленные отделом архитектуры и строительства Администрации муниципального района Красноярский Самарской области.

Генеральный план разработан на территорию сельского поселения Старая Бинарадка муниципального района Красноярский Самарской области с целью определения долгосрочной стратегии и этапов хозяйственного развития сельского поселения, исходя из ресурсного потенциала территории и рационального природопользования.

В проекте рассматриваются ресурсные возможности сельского поселения, определяются направление жилищного, культурно – бытового и коммунального строительства, намечаются принципиальные направления развития транспортной и инженерной инфраструктуры, выполняется градостроительное обоснование территориального развития сельского поселения.

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, определяющим территориальное развитие сельского поселения, является его генеральный план.

Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской федерации, муниципальных образований.

Планирование градостроительного развития территории представляет собой комплекс системных мероприятий, включающих целый ряд процедур, в рамках каждой из которых определяются общие принципы перспективного развития и параметры предполагаемых изменений.

Территориальное планирование - первая стадия в системе работ, обеспечивающих освоение, реконструкцию, реновацию (пространственное преобразование) территории на основе принципов устойчивого развития с учетом интересов Российской Федерации, субъектов РФ, муниципального образования, правообладателей земельных участков и населения сельского поселения «Первомайский сельсовет».

Планирование охватывает широкий спектр вопросов, связанных с определением комплекса требований, предъявляемых к организации среды обитания, установлением параметров градостроительных объектов и процессов, проведением разнообразных исследований и расчетов (социологических, демографических, экономических и др.), выявлением факторов, способных оказать в будущем как позитивные, так и негативные воздействия на развитие градостроительных систем, моделирование последствий от этого воздействия и предложение путей предотвращения возможных негативных ситуаций.

Действующая система территориального планирования включает мероприятия по подготовке, разработке и принятию комплексных решений, направленных на изменения состояния (функционального, пространственного, планировочного) территории, обеспечивающих планомерное и регулируемое осуществление градостроительной деятельности.

Исходя из целей планирования, определяются его задачи – социальные, экономические, экологические, пространственные, управленческие.

Подготовка проекта генерального плана сельского поселения представляет собой комплекс работ, обеспечиваемых совокупностью аналитических, графических, расчетных и текстовых разработок.

Цели и задачи территориального планирования сельского поселения Старая Бинарадка.

- Территориальное планирование сельского поселения Старая Бинарадка осуществляется Генеральным планом  в целях:

1) обеспечения устойчивого развития территории сельского поселения Старая Бинарадка (обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений);

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур сельского поселения;

- обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Самарской области, муниципальных образований Самарской области.

- Задачами территориального планирования сельского поселения Старая Бинарадка являются:

- создание условий для устойчивого развития территории сельского поселения Старая Бинарадка, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного и исторического наследия;

- определение назначения территорий сельского поселения Старая Бинарадка исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

- реализация стратегии социально-экономического развития Самарской области и программы социально-экономического развития Шенталинского района путем территориальной привязки планируемых мероприятий;

- обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Старая Бинарадка по решению вопросов местного значения;

- раскрытие градостроительного потенциала территории сельского поселения Старая Бинарадка для реализации пространственных интересов Российской Федерации, Самарской области, Шенталинского района и населения сельского поселения, с учетом требований безопасности жизнедеятельности, экологического и санитарного благополучия;

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности сельского поселения Старая Бинарадка;

- комплексный анализ градостроительного развития территории, внешних и внутренних факторов и предпосылок социально-экономического и пространственного развития сельского поселения Старая Бинарадка;

- разработка мероприятий по эффективному использованию и благоустройству существующей застройки и территорий сельского поселения Старая Бинарадка;

- осуществление функционального зонирования территории сельского поселения Старая Бинарадка для стимулирования нового жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, туризма и отдыха;

- развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Старая Бинарадка в увязке с транспортно-коммуникационной сетью системы расселения Самарской  области;

- разработка мероприятий по повышению надежности и развитию всех видов инженерной инфраструктуры;

- разработка мероприятий по развитию социальной инфраструктуры сельского поселения Старая Бинарадка, доступ маломобильных групп населения ко всем объектам социальной инфраструктуры;

- оптимизация градостроительной деятельности на территории сельского поселения Старая Бинарадка;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся на территории сельского поселения Старая Бинарадка.

# 2.КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ И КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРАЯ БИНАРАДКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ

## 2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРАЯ БИНАРАДКА

### 2.1.1. История формирования структуры расселения. Краткая историческая справка.

На территории современного муниципального района Красноярский люди поселились около ста тысяч лет назад. Есть свидетельства, что эти места осваивались еще племенами каменного века. Наибольшее количество памятников сосредоточено на прибрежных территориях реки Сок, близ населенных пунктов Красный Яр и Средняя Солонцовка.

Долгие годы, после присоединения Среднего Поволжья к России, на территории, которую в настоящее время занимает Красноярский район, существовали только летние кочевья степняков и  редкие казачьи стоянки, в укромных местах прятались ватажные строения русских рыболовов.

Процесс заселения принял активную форму в конце XVI – начале XVII века в  результате колонизации восточных земель и изменения в связи с этим границ Московского государства, для охраны которых были воздвигнуты крепости Самарская, Сызранская, Кашпирская.

В XVIII веке колонизация края продолжилась в направлении востока и юго-востока. Для охраны районов освоения в 1731 году была воздвигнута Ново-Закамская линия укреплений, положившая начало таким поселениям, как Алексеевка, Сергиевск,  Красный Яр. Со строительством Ново-Закамской линии по течению рек Сок и Кондурча связано возникновение множества других населенных пунктов. Первые переселенцы осваивали благоприятные для земледелия пойменные территории рек, складывались массивы чувашских, мордовских поселений, компактными группами оседали татары.

В процессе освоения Самарского края селения и поселки основывались на наиболее значительных трактах и проезжих путях.

В XIX веке политические перемены укрепили поместных дворян. Большого размаха достигла раздача земель дворянству. В это время продолжали расти ранее сложившиеся, и появлялись новые поместья.

# Выявленные объекты культурного (археологического) наследия, расположенные

на территории сельского поселения Старая Бинарадка муниципального района Красноярский Самарской области

# Таблица №1

| NN | Наименование | Типология | Село | Размещение | Дата | Площадь (Га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии РАО № 426-Р от 6 мая 1993 г. |
| 1 | Красный Яр - Старая Бинарадка I | кург. один. | Старая Бинарадка | 3-5 км юв? | не определ. | 0,00 |
| 2 | Красный Яр - Старая Бинарадка II | кург. мог. | Старая Бинарадка | 4 км юв? | не определ. | 0,00 |
| 3 | Старая Бинарадка III | кург. мог. | Старая Бинарадка | 3-5 км юв | не определ. | 0,00 |

список выявленных объектов культурного наследия,

расположенных на территории сельского поселения Старая Бинарадка муниципального района Красноярский Самарской области.

Таблица №2

| №№ п/п | Наименование объекта | Датировка | Местонахождение объекта (адрес) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общественная и торговая застройка села (комплекс) | Конец ХIХ -начало ХХ вв. | с. Старая Бинарадка |

### 2.1.2. Место и роль сельского поселения Старая Бинарадка в системе расселения Самарской области

Региональный каркас системы расселения Самарской области характеризуется полицентричностью структуры, развивающейся в условиях усложнения общегосударственных, международных, межрегиональных и внутренних социально-экономических и миграционных процессов. Местоположение исторических центров городских агломераций определено геометрией ландшафтов и закреплено крупнейшими транспортными узлами.

К настоящему времени на территории Самарской области сложились укрупненные зоны расселения, дифференцированные по типам расселения. Первые три зоны представляют собой территорию Самарско-Тольяттинской агломерации (зона ядра агломерации, зона периферии ядра агломерации, зона периферии агломерации). На внеагломерационных территориях сложились местные системы расселения, имеющие общие структурно-функциональные характеристики.

### 2.1.3. Местоположение сельского поселения Старая Бинарадка муниципального района Красноярский на территории Самарской области.

Муниципальный район Красноярский расположен в северной части Самарской области. Территория района составляет 2478,9 кв.км. На севере район граничит с Елховским, на востоке – Сергиевским и Кинель-Черкасским, на юге Волжским и Кинельским, на западе - Ставропольским районами Самарской области.

Сельское поселение Старая Бинарадка расположено в западной части района и граничит:

- с сельским  поселением Новый Буян муниципального района Красноярский;

- с сельским  поселением Светлое Поле муниципального района Красноярский;

- муниципальным районом Ставропольский.

Законом Самарской области  №47-ГД от 25.02.2005 г. «Об образовании городского и сельских поселений в пределах муниципального района Красноярский, Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ», установлены границы сельского поселения Старая Бинарадка.

Сельское поселение Старая Бинарадка включает в себя 2 населённых пункта: село Старая Бинарадка, посёлок Заря.

### 2.1.4. Природно-климатические условия исследуемой территории

#### 2.1.4.1. Климат

Сельское поселение Старая Бинарадка расположено в умеренно-континентальном климатическом поясе, с холодной малоснежной зимой, короткой весной и осенью и жарким сухим летом.

Минимальная температура воздуха зимнего периода достигает - 48С.

Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 133 дня.

Устойчивое промерзание почвы наблюдается в конце ноября начале декабря. Средняя глубина промерзания почвы составляет 79 см, наибольшая – 152 см, наименьшая 69 см.

По количеству выпадающих осадков  поселение относится к зоне умеренного увлажнения. Среднегодовое количество осадков составляет 480 мм/год. В  теплый период года осадков выпадает больше, чем в холодный.

Появление устойчивого снежного покрова наблюдается в среднем в третьей декаде ноября. Наибольшая толщина снежного покрова достигает 40 см. Снег лежит до середины апреля.

Преобладающими ветрами в зимний период являются южные и юго-западные, в летний - северные, северо-восточные и северо-западные.

Максимальная температура воздуха летнего периода достигает +40°С.

Характерной особенностью климата является быстрое нарастание температуры воздуха весной. Наиболее теплый месяц в году июль.

#### 2.1.4.2. Рельеф и геоморфология

Территория Красноярского района расположена в пределах Восточно-Европейской платформы. Территория Сокского возвышенного района денудационно-эрозионным рельефом относится к бассейну реки Сок. В геоморфологическом отношении эта территория является частью провинции Высокого Заволжья и представляет собой волнистую, возвышенную равнину, расчленённую глубокими и широкими речными долинами. Водоразделы поднимаются на 100 – 150 м. Густая сеть второстепенных долин и оврагов местами сильно осложняет рельеф, вследствие чего территория приобретает низкогорный вид, особенно со стороны южных, круто обрывающихся склонов водоразделов. Для рельефа Красноярского района характерна резкая асимметрия склонов речных долин и водоразделов.

#### 2.1.4.3. Гидрогеологические условия

Условия формирования  ресурсов подземных вод, т.е. особенности их питания,  разгрузки, химического состава в значительной степени определяются структурой земной коры,  характером рельефа, степенью обнаженности пород, т.е. тектоническими, геоморфологическими и геологическими условиями проектируемой территории.

По защищённости подземных вод основная часть территории поселения относится к территориям с условно защищёнными водоносными подразделениями.

Грунтовые воды по изысканиям прошлых лет встречены на глубине от 2,0 до 6,0 м. В весенне-осенние периоды происходит повышение уровня грунтовых вод на 1,5 – 2,0 м выше. Содержание SO"4=438 мг/л, Cl'=21,2 мг/л.

Для питьевых целей широкое распространение имеют хвалынско-хазарские отложения. Питание вод хвалынско-хазарских отложений происходит также как и вод современного аллювиля, за счёт инфильтрации атмосферных осадков и частично, за счёт подпитывания водами более древних отложений. Среди вод хвалынско-хазарских отложений преобладают мягкие и умеренно жёсткие, реже жёсткие воды.

#### 2.1.4.4. Опасные природные процессы

В границах проектирования заметно выражены современные геологические процессы: водная и ветровая эрозия, карст, переработка берегов (абразия) рек, оползни, подтопление, заболачивание.

Эрозионные процессы получают развитие на территориях, лишенных лесонасаждений, сильно распаханных или имеющих крутые склоны.

Процессам водной эрозии в наибольшей степени подвержены склоны речных долин, оврагов, балок, ложбин стока. При этом преобладает процесс делювиального смыва. В результате делювиального смыва уничтожается верхний наиболее плодородный слой почвы.

Интенсивность делювиального смыва зависит от следующих факторов:

- крутизны и длины склона;

- состава слагающих пород;

- режима атмосферных осадков;

- интенсивности весеннего снеготаяния;

- характера растительного покрова (наличие или отсутствие дернины на склоне).

Последний фактор, более чем любой другой из выше перечисленных, влияет на интенсивность делювиального смыва. Так, в лесных массивах и на открытых поверхностях с плотной травянистой дерниной делювиальный смыв гасится полностью, в том числе на крутых склонах.

Делювиальный смыв интенсивно протекает на пашнях даже при очень малых углах наклона (2-3º). Определяющим фактором в развитии данного процесса является высота рельефа: чем больше высота рельефа, тем больше глубина его вертикального расчленения. Основные деструктивные процессы в почвах связаны в первую очередь именно с проявлением водной эрозии.

Сильные ветра в засушливое время года в сочетании с вышеперечисленными особенностями рельефа, геологического строения и недостаточным количеством защитных древесно-кустарниковых насаждений определяют развитие процессов ветровой эрозии.

Овражная эрозия распространена в нижних частях пологих склонов, где проявляются плащи делювия, и в пределах междуречий. Наиболее подвижной частью оврагов являются его вершины, которые в результате регрессивной эрозии могут выйти за пределы склонов, на которых они возникли, и продвинуться далеко в пределы междуречий. Основными факторами, способствующими развитию оврагов, являются литологические особенности коренных пород (выщелачивание карбонатных пород) и особенности рельефа рассматриваемой территории. Возрастающая антропогенная нагрузка (вырубка леса, распашка земель и прочее) способствует увеличения площади эродированных земель.

Овражные эрозионные формы рельефа, постепенно углубляясь, могут достигнуть уровня грунтовых вод, которые дадут начало формированию новой реки.

Развитие карста (растворение природными водами горных пород: известняков, гипсов, каменной соли и др.) обусловлено наличием в литологическом комплексе проектируемой территории карбонатных и сульфатных пород верхнего карбона и перми, в частности, значительного  количества  прослоев  и  линз  гипса. При  воздействии  на  них  слабо  минерализованных  атмосферных  вод  и  хозяйственно-бытовых сточных вод населенных пунктов, вследствие утечек из водонесущих коммуникаций,  явления  выщелачивания  резко  усиливаются.

Карст создает помехи при строительстве зданий и сооружений, проведении водоснабжения и прочих хозяйственных мероприятиях. Питьевая вода в районах распространения карста отличается повышенной жесткостью за счет примесей более глубоких минерализованных вод.

Суффозионные процессы (выщелачивание и вынос из  толщи горных пород мелких минеральных частиц подземными водами) наблюдаются обычно в долинах рек и на склонах со значительным уклоном подземных водоносных горизонтов. Суффозионные понижения в рельефе чаще имеют форму вытянутой ложбины и пологие задернованные склоны. Они обычно служат ложбинами стока поверхностных вод, тем самым, предопределяя направление эрозионного размыва, а по их днищам закладываются новые овраги.

Абразионные процессы наиболее интенсивно протекают на участках, где берега рек сложены рыхлыми легкоразмываемыми грунтами. Скорость отступления берегов возрастает на участках, подвергающихся интенсивному воздействию волн, плавающих льдов, течениям, большим колебаниям уровня воды, а также талых, ливневых и грунтовых вод. Большое влияние оказывают также ветровой и температурный режимы местности, наземная и водная растительность. Отмечается активная водная переработка берегов реки Кондурча, в меньшей мере р.Сок.

Под влиянием процессов переработки берегов (абразии) активизируются оползни.

Оползни возникают на крутых склонах речных долин и балок, когда водоносный и водоупорный горизонт наклонены в сторону долины.

Подтоплению грунтовыми водами подвержены территории в центре, на востоке и в южной части Красноярского района. Основными причинами подтопления являются:

низкие отметки рельефа;

непосредственная близость сооружений нефтедобычи с сопутствующей технологической закачкой пластовых вод в продуктивные горизонты;

техногенные утечки из трубопроводов нефтепромыслов и коммуникаций;

нарушение условий поверхностного стока при застройке территорий населенных пунктов, а именно: скопление  поверхностных вод в естественных понижениях рельефа;

отсутствие организованного отвода поверхностных вод с территорий населенных пунктов.

Участки переувлажнения грунтов широко распространены по долинам рек Кондурча и Сок, что в значительной степени связано с подтоплением вследствие повышения уровня грунтовых вод, вызванного подпором от Саратовского водохранилища.

На подтапливаемых и затапливаемых территориях имеются селитебные зоны усадебного типа и ветхого жилья, не оборудованные системой централизованной канализации хозяйственно-бытовых сточных вод, в результате чего, как минимум, содержимое выгребов с паводковыми и грунтовыми водами попадает в поверхностные водные объекты, ухудшая условия хозяйственно-питьевого и рекреационного водопользования.

Наличие перечисленных видов опасных природных процессов  осложняет, но не исключает градостроительную деятельность при условии превентивного проведения соответствующей инженерной подготовки территорий.

2.1.4.5. Гидрографическая сеть

Основным объектом гидрографической сети в границах проектирования является река без названия, берущая свое начало в северо-западной части с. Старая Бинарадка и впадающая в реку Курумоч на территории одноименного сельского поселения.

Кроме того, по территории поселения протекает разветвленная сеть эпизодических водотоков в оврагах Лагерь, Бинарадский, Степной.

2.1.4.6. Полезные ископаемые

Полезные ископаемые в границах сельского поселения Старая Бинарадка представлены Прибрежненским месторождением пресных подземных вод.

2.1.4.7. Почвы и растительный покров

В границах  поселения преобладающими типами почв являются черноземы обыкновенные, черноземы типичные, иногда с участием серых лесных почв.

Факторы почвообразования, свойственные зоне лесостепи Высокого Заволжья, в пределах которой находится территория рассматриваемого района, обусловили господствующее развитие почв черноземного типа. При этом преобладающими почвами являются серые лесные, черноземы типичные, выщелоченные, типичные остаточно-карбонатные, в основном тяжелого механического состава.

В условиях достаточного увлажнения (под пологом леса и вблизи него) сформировались черноземы оподзоленные или темно-серые и серые почвы. Почвы богаты калием, бедны фосфором.

2.1.4.8. Природные рекреационные ресурсы

Природные рекреационные ресурсы с.п. Старая Бинарадка представлены лесами, лесостепями, а также акваторией и прибрежными территориями озер и прудов, используемые жителями для отдыха и рыболовства.

Территория в границах проектирования в целом имеет спокойный рельеф, живописный ландшафт, благоприятные климатические условия, что делает возможным развитие разнообразных видов рекреации, оздоровления населения и туризма.

## 2.2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ И АНАЛИЗ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРАЯ БИНАРАДКА

### 2.2.1. Анализ демографической ситуации в сельском поселении Старая Бинарадка

#### 2.2.1.1. Основные тенденции демографических процессов

Традиционно определение генеральной линии развития поселения начинается с определения перспективной численности его населения. Основой таких расчетов в современном градорегулировании является демографический анализ.

Одним из ведущих методических положений демографического анализа является изучение демографических событий во времени, поскольку именно оно является их важнейшей доминантой.

Другим важным параметром является территория, так как демографические события происходят не только во времени, но и в определенной стране, ее регионе или определенном поселении. Таким образом, демографический анализ  осуществляться относительно двух координат – времени и пространства. При этом учитываются и социально-экономические и социально-культурные факторы, определяющие механизм демографического поведения, отношения населения к проблемам рождаемости, смертности, перемещения (миграционное поведение), семейно-брачных отношений.

В рамках демографического анализа выявляются качественные закономерности развития отдельных демографических процессов и воспроизводства населения в целом, в их социально-экономической обусловленности, что  позволяет определить размеры населения, объяснить его рост или сокращение.

Структура населения определяется тремя показателями: рождаемостью, смертностью и миграционными процессами, уровень которых в значительной мере зависит от социально-экономических и культурных факторов. Поэтому, чтобы понять логику демографических процессов, происходящих в конкретном населении, необходимо, прежде всего, проанализировать факторы, обусловливающие ход развития демографических событий, учитывая при этом их изменчивость во времени и неоднородность в пространстве.

В связи с этим определение демографических тенденций возможно лишь при условии всестороннего анализа демографических процессов, рассматриваемых в динамике.

Демографы выделяют три стадии популяционной стабильности:

1 – стадия традиционного общества, характеризующаяся высоким уровнем рождаемости и смертности, при котором население практически не растет, количество рождений уравновешивается количеством смертей;

2 – стадия четко выраженного роста населения, характеризующаяся снижением уровня смертности (благодаря появлению антибиотиков) при сохранении высокой фертильности;

3 – стадия развития индустриализации, активного включения женщин в процесс производства и обусловленного этим понижения уровня рождаемости до такого, при котором рост населения становится достаточно стабильным, уровень рождаемости приблизительно равен уровню смертности.

Для России в целом характерны общие тенденции демографического развития европейских стран. В полосу индустриализации Россия вступила в начале XX века, но наиболее интенсивно этот процесс протекал в предвоенный и послевоенный период. Он сопровождался интенсивным процессом градообразования и ростом численности городского населения при уменьшении доли населения сельского.

Индустриализация, активный ход урбанизации объективно изменили демографическую ситуацию в стране, которая усугубилась социально-экономическими переменами 90-х годов. Произошло существенное снижение уровня рождаемости при повышении уровня смертности практически во всех регионах России. В этот период коэффициент рождаемости находился ниже предела, присущего наиболее развитым индустриальным странам, тогда как коэффициент смертности был близок к показателям, соответствующим странам третьего мира. В результате уровень смертности превысил уровень рождаемости, что свидетельствует о суженном воспроизводстве населения, или, как говорят демографы, о депопуляции.

Основные изменения в демографической структуре Самарского региона также начались в «перестроечные» годы и обнаружились в конце 80-х: заметно стал снижаться уровень рождаемости при слабо растущей смертности. Перелом наступил в годы активных реформ, которые совпали с уменьшением доли женщин детородного возраста. В 1990 году естественный прирост населения сменился его убылью.  Рис. 1. Динамика распределения населения Самарской области по полу и возрасту, рис. 2. Воспроизводство населения Самарской области.

В последние годы уровень рождаемости немного вырос, в связи с тем, что большая (по сравнению с 1999 годом) часть женщин вступила в детородный возраст. Эта тенденция может сохраниться в ближайшие 5-10 лет, затем неизбежно наступит спад, поскольку сегодня доля девочек 5-9-и лет почти вдвое меньше доли 20-25-летних женщин.

Значительное число пожилых жителей в половозрастной структуре населения Самарской области позволяет говорить о том, что уровень смертности по-прежнему останется довольно высоким. Его величина обусловлена не только значительной долей пожилого населения, но и экономическими проблемами. Сопоставление возрастных коэффициентов смертности населения Самарской области в 1998, 2003 и 2009 гг. свидетельствует о том, что доля умерших по-прежнему увеличиваться, начиная с 15-летнего возраста.  Рис. 3 Возрастные коэффициенты смертности в Самарской области.

Средняя продолжительность жизни населения Самарской области в 2009 г. по сравнению с 2005 г. увеличилась в среднем на 2,35 года. У горожан мужского пола – на 2,87,  женского – на 1,2 года. В сельской местности увеличение произошло соответственно на 3,2 и 1,53 года.

В целом население области можно назвать стареющим: доля пожилых людей в течение 90-х годов возросла и в последние годы удерживается примерно на одном уровне, тогда как доля не достигших трудоспособного возраста, последовательно снижается. Рис. 4. Динамика распределения сельского населения Самарской области и муниципального района Красноярский по возрастным группам.

Рис. 4. Динамика распределения сельского населения Самарской области и муниципального района Красноярский по возрастным группам

Отрадным является тот факт, что в течение последних 20 лет в области устойчиво сокращается младенческая смертность. Если в 1985 году она составляла 959 умерших детей, то в 2011 году их было только 235.

#### 2.2.1.2. Демографическая ситуация в муниципальном районе Красноярский

На территории Красноярского района расположены 3 городских поселения, 3 п.г.т. и 10 сельских поселений. Административным центром муниципального района  является с. Красный Яр.

# Городские поселения муниципального района Красноярский:

- Волжский – число жителей  7159 человек;

- Мирный – число жителей  7375 человек;

- Новосемейкино (в составе п.г.т. Новосемейкино, с. Водино, п. Дубки, с. Старосемейкино) – число жителей 10633 человека.

# Сельские поселения:

- Большая Каменка (в составе 8 населенных пунктов) – общее число жителей 1122 человека;

- Большая Раковка (в составе 8 населенных пунктов) – общее число жителей 1992 человека;

- Коммунарский (в составе 9 населенных пунктов) – общее число жителей 1595 человек;

- Красный Яр (в составе 14 населенных пунктов) – общее число жителей 10328 человек;

- Новый Буян (в составе 8 населенных пунктов) – общее число жителей 3535 человек;

- Светлое Поле (в составе 13 населенных пунктов) – общее число жителей 5124 человека;

- Старая Бинарадка (в составе 2 населенных пункта) – общее число жителей 512 человек;

- Хилково (в составе 7 населенных пунктов) – общее число жителей 2252 человека;

- Хорошенькое (в составе 15 населенных пунктов) – общее число жителей 2002 человека;

- Шилан (в составе 3 населенных пункта) – общее число жителей 966   человек.

В целом в муниципальном районе Красноярский по данным на 1.01.12 проживает 54595 человек.

Демографическая ситуация в муниципальном районе Красноярский в целом близка к той, которая сложилась в области в целом: в течение 90-х годов существенно сократилась рождаемость при заметном увеличении уровня смертности населения. Рис. 5.1. Динамика естественного движения населения муниципального района Красноярский. На протяжении последних 20 лет наблюдается естественная убыль населения, но с 2000 года уровень рождаемости растет. Рис. 5.2. Динамика численности населения муниципального района Красноярский.

В период с 1997 по 2011 гг. коэффициенты естественного движения населения района отличались от средних показателей по области в сторону увеличения. Это происходило в основном за счет сельского населения. Разрыв показателей уровня рождаемости в селах района за эти годы превышал областные в среднем на 1,6 промилле. Показатели смертности также оказались выше на 1,2 промилле. Рис. 6.1. Коэффициенты естественного движения сельского населения муниципального  района Красноярский и Самарской области.

Младенческая смертность в Красноярском районе в течение ряда лет колебалась, превышая средние областные показатели, или оказывалась ниже их. Особенно высокой младенческая смертность была в 1997 году, в сельских поселениях района - в 1999 и 2009 гг. В 2011 году показатель младенческой смертности в сельских поселениях муниципального района был примерно на уровне областного показателя. Рис. 7. Младенческая смертность на 1 тыс. родившихся детей в сельских поселениях муниципального района Красноярский и Самарской области.

Распределение населения муниципального района Красноярский по полу и возрасту свидетельствует о том, что уровень смертности останется по-прежнему высоким, поскольку в половозрастной структуре населения остается большой доля тех, кто вступил и вступает в пожилой возраст.

В настоящее время  в муниципальном районе наблюдается небольшой рост рождаемости в связи с увеличением доли женщин, находящих в детородном возрасте. Однако в ближайшие годы в условиях только естественного прироста рождаемость снизится, поскольку сократится доля репродуктивного населения. Рис. 8. Распределение населения муниципального района Красноярский по полу и возрасту.

В 2010 году соотношение населения, находящегося в возрасте моложе трудоспособного и старше его, незначительно отличалась от соотношения в демографической структуре в области в целом.

В муниципальном районе Красноярский доля стариков превышает долю молодого населения: 22,9% против 15,8%. Таким образом, разрыв составляет 7,1%, что на 2,1% меньше, чем в области. Доля трудоспособного населения в районе близка к среднему показателю по области в целом и составляет 61,3%.

Если рассматривать ситуацию в городских и сельских поселениях района, то в более урбанизированной среде доля трудоспособного населения на 4,3% больше, в то время как примерно на 2,3% меньше молодежи, и на 2% - пожилых жителей. Рис. 4. Динамика распределения сельского населения Самарской области и муниципального района Красноярский по возрастным группам.

Средняя продолжительность жизни как мужского, так и женского населения в муниципальном районе Красноярский составляет 65,98 лет, что примерно на 2,2 года меньше, чем в области в целом.

Другой важной причиной роста населения является миграция, которая не в меньшей степени, чем естественное движение населения, связана с социально-экономическими процессами, происходящими в стране.

В послевоенные годы наиболее характерной чертой для нашей страны была внутрирегиональная миграция, заключающаяся в движении сельских жителей в города. В настоящий момент градообразующие процессы в нашем регионе завершились. Центр тяжести сместился в сторону межрегиональной и международной миграции, которая существенно активизировалась в середине 90-х годов и была вызвана политическими переменами, породившими такое явление, как вынужденное переселение.

По последним статистическим данным в 2011 году в Самарском регионе миграционный прирост населения составил 8245 человек, 11,7% из них выпал на долю межрегиональной миграции, 88,3% – международной. Внутрирегиональная миграция характеризовалась слабым оттоком сельского населения в городские поселения. Рис. 9. Общие итоги миграции сельского населения Самарской области в 2011 году.

Число вынужденных переселенцев, как уже отмечалось, наиболее значительным было в середине 90-х годов. В настоящее время этот процесс практически завершен, что способствует сокращению миграционных потоков в целом.

Миграционные процессы в муниципальном районе Красноярский на протяжении последних 20 лет не были стабильными. В первые годы «перестройки» миграционный прирост был настолько велик, что перекрывал естественную убыль населения, но уже с 2002 года сальдо миграции существенно сократилось, приобретая отрицательные значения.  Рис. 6.2. Динамика естественного и механического прироста населения в муниципальном районе Красноярский.

По общим итогам миграции за 2011 год в Красноярский район прибыло на 15 человек больше, чем убыло из него. Рис. 10. Общие итоги миграции сельского населения муниципального района Красноярский в 2011 году.

Население муниципального района Красноярский отличается некоторым национальным разнообразием, несмотря на то, что русское население является преобладающим, и составляет 80,7%. Около 3,4% населения района – чуваши; 4,4% - мордва; 3,1% - татары; 2,9% - казахи; 1,3% - украинцы; 0,3% - белорусы; 1,3% - армяне.

#### 2.2.1.3. Демографическая ситуация в сельском поселении Старая Бинарадка м.р. Красноярский

Общая тенденция устойчивой депопуляции, характерная для региона, наблюдается также в сельских поселениях Красноярский, в том числе в сельском поселении Старая Бинарадка. По данным, предоставленным администрацией с.п. Старая Бинарадка, с 2007 года заметно стал снижаться уровень смертности. В 2010 году уровень рождаемости в сельском поселении превысил уровень смертности. (Рис. 11. Уровень рождаемости, смертности и миграционного прироста населения с.п. Старая Бинарадка муниципального района Красноярский).

По сравнению с сельским населением м.р. Красноярский, средний коэффициент рождаемости в период с 2003 по 2011 гг. был на 4,4 промилле ниже среднего районного показателя, при этом средний уровень смертности в этот период был выше на 8,4 промилле. (Рис. 11.1. Коэффициенты естественного движения населения с.п. Старая Бинарадка).

Миграционные процессы в с.п. Старая Бинарадка были на протяжении анализируемого периода нестабильны, до 2006 года характеризовались оттоком населения. С 2009 г. депопуляция сглаживалась внешней миграцией – миграционный прирост покрывал естественную убыль населения. (Рис. 11.2. Динамика естественного и механического прироста (убыли) населения с.п. Старая Бинарадка).

Рис. 11. Уровень рождаемости, смертности и миграционного прироста населения с.п. Старая Бинарадка муниципального района Красноярский (на 1 тыс. жителей)

11.1. Коэффициенты естественного движения населения с.п. Старая Бинарадка

11.2. Динамика естественного и механического прироста (убыли) населения с.п. Старая Бинарадка

Демографические тенденции сказались на возрастной структуре населения с.п. Старая Бинарадка, прежде всего на соотношении долей лиц в нетрудоспособном возрасте. По данным, предоставленным администрацией сельского поселения Старая Бинарадка, в настоящий момент в поселении процентные соотношения возрастных групп отличаются от районных более высоким процентом стариков и детей – доля нетрудоспособного населения составляет почти половину всех жителей сельского поселения.

Данные о возрастной структуре населения с.п. Старая Бинарадка представлены в таблице №3.

# Таблица №3

Данные о возрастной структуре населения с.п. Старая Бинарадка на 01.01.2012 г.

Доля детей и подростков в возрасте от 0 до 15 лет сегодня составляет 20,4% от всего населения, что на 3,6% больше среднего районного показателя. Процент населения в возрасте старше трудоспособного в с.п. Старая Бинарадка составляет 27,5%, тогда как в среднем по м.р. Красноярский эта доля на 3,7% меньше.

Доля трудоспособного населения в с.п. Старая Бинарадка составляет 52,1%, что значительно ниже (на 7,3%) районного показателя. (Рис. 12. Распределение населения по основным возрастным группам.)

Рис. 12.

По данным Самарастат за последние годы число жителей в с.п. Старая Бинарадка до 2005 года сокращалось, в 2006-11 гг. росло. В таблице №4 представлены официальные данные численности населения населенных пунктов сельского поселения Старая Бинарадка.

# Таблица №4

# Динамика численности населения населенных пунктов

сельского поселения Старая Бинарадка

| Населенные пункты | Данные на 1.01.2002 | Данные на 1.01.2005 | Данные на 1.01.2007 | Данные на 1.01.2009 | Данные на 1.01.2011 | Данные на 1.01.2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.п. Старая Бинарадка | 625 | 521 | 566 | 617 | 660 | 512 |
| п. Заря | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| с. Старая Бинарадка | 623 | 520 | 565 | 616 | 659 |  |

Рис. 13.

По совокупности естественного и механического прироста населения в населенных пунктах с.п. Старая Бинарадка численность жителей по сравнению с 2002 годом сократилась на 113 человек. (Рис. 13 Динамика численности населения с.п. Старая Бинарадка).

### 2.2.2. Структура современного землепользования сельского поселения Старая Бинарадка.

Площадь земель в границах сельского поселения Старая Бинарадка получена в результате компьютерной обработки данных (ГИС ИНГЕО) и составляет 11975 га.

Территория поселения представлена следующими категориями земель:

- земли сельскохозяйственного назначения

# - земли населенных пунктов

- земли промышленности, энергетики, транспорта и т.д.

- земли лесного фонда

- земли особо охраняемых территорий.

Значительная часть территории поселения занята землями сельскохозяйственного назначения: сельскохозяйственными угодьями (пашнями, пастбищами, сенокосами, многолетними нас), древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд, прочими землями. Часть земель данной категории находится под застройкой, дорогами и водными объектами.

Земли населённых пунктов расположены в границах села Старая Бинарадка и посёлка Заря. Эта категория земель представлена в основном землями под застройкой и дорогами.

Земли транспорта расположены под дорогами, проходящими по территории поселения. Земли промышленности расположены под застройкой.

Большая часть территории поселения занята землями лесного фонда. Леса в границах сельского поселения Старая Бинарадка относятся к Ново-Буянскому лесничеству Самарской области. На момент разработки Генерального плана, деятельность на территории лесничества осуществлялась в соответствии с  «Лесохозяйственным регламентом Ново-Буянского лесничества», в котором определены виды разрешенного использования лесов. В составе земель лесного фонда есть сельскохозяйственные угодья, лесные земли, земли под дорогами, водой и застройкой, а также прочие земли.

Земли особо охраняемых территорий заняты ООПТ.

# Таблица № 5

Баланс земель различных категорий в границах сельского поселения Старая Бинарадка

| № | Категории земель | Площадь в га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Земли населенных пунктов | 598 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 3341 |
| 3 | Земли лесного фонда | 8023 |
| 4 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и т.д. | 12 |
| 4а | - промышленности | 1 |
| 4б | - автомобильного транспорта | 11 |
| 5 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 1 |
| 5а | - земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов | 1 |
|  | Итого: | 11975 |

Таблица разработана по данным «Землеустроительного дела по установлению границы сельского поселения Старая Бинарадка муниципального района Красноярский Самарской области», выполненного ОАО «ВолгоНИИгипрозем» в 2004г.

## 2.3. ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРАЯ БИНАРАДКА

Планировочная структура населённых пунктов сельского поселения Старая Бинарадка определяется следующими факторами: особенностями гидрографии и рельефа территории, улично-дорожной сетью населённых пунктов. Разработка  генерального плана сельского поселения ведётся с учетом сложившейся планировочной структуры населенных пунктов, наличия свободных территорий, отвечающих градостроительным требованиям.

В центральной части сельского поселения расположен административный центр поселения – село Старая Бинарадка, протянувшееся с севера на юг на 4.35 км, с запада на восток на 2.6 км. Село разделено природным водотоком на западную и восточную части. Сформированная улично–дорожная сеть определила квартальную структуру застройки села.

В северо-восточной части поселения расположен посёлок Заря, с единственной улицей.

## 2.4. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

В соответствии с пунктом 4.8 СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*), территория поселения разделена на основные функциональные зоны, с учетом видов  их преимущественного функционального  использования:

- жилая зона

- общественно-деловая зона

-зона производственного использования

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры

- зона сельскохозяйственного использования

- зона рекреационного назначения

- зона специального назначения.

### 2.4.1. Жилая зона

Жилые зоны предназначены для размещения жилой застройки разных типов, а также отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, промышленных, коммунальных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

В населенных пунктах поселения Старая Бинарадка преобладает  малоэтажная застройка, представленная индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

#### 2.4.1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА.

Общая площадь жилищного фонда в сельском поселении Старая Бинарадка составляет 31593,3 кв. м, государственный и муниципальный фонд составляет 0,0 кв.м, частный фонд составляет 31593,3 кв. м.

Средняя обеспеченность общей площадью в расчете на одного человека составляет 61,7 кв. м/чел.

Характеристика жилищного фонда по видам собственности и типам застройки представлена в таблицах №6 и №7.

# Данные по жилищному фонду сельского поселения Старая Бинарадка

# По видам собственности

# Таблица № 6

| Наименование | На 01.01. 2012 г. |
| --- | --- |
| 1. Общий жилой фонд, м2 общ. площади, в т.ч. | 31593,3 |
| государственный | - |
| муниципальный | - |
| частный | 31593,3 |

# По типам  застройки

# Таблица № 7

| Наименование | Кол-во домов, шт. | Общая площадь, м2 | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Индивидуальная застройка |  | 31593,3 | 100 |
| 2. Блокированная застройка |  | - | - |
| 3. Многоквартирная застройка |  | - | - |
| Всего: |  | 31593,3 | 100 |

В сельском поселении Старая Бинарадка отсутствуют жилые дома, отнесённые к ветхому жилищному фонду в соответствии с  законодательством Российской Федерации и законом Самарской области «О жилище».

### 2.4.2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а также образовательных учреждений среднего профессионального образования, административных, учреждений, культовых зданий и иных строений и сооружений, стоянок автомобильного транспорта, центров деловой финансовой, общественной активности.

В селе Старая Бинарадка общественно-деловая зона, практически не сформирована из-за незначительного количества объектов социальной инфраструктуры, а также их рассредоточенности по улице Советской. Здесь размещаются: здание администрации, дом культуры, библиотека, магазины.

В посёлке Заря объекты культурно-бытового обслуживания отсутствуют и общественно-деловая зона не сформирована.

Размещение объектов образования, здравоохранения, бытового обслуживания и торговли не во всех случаях соответствует радиусам обслуживания населения на территории поселения.

#### 2.4.2.1.УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Полный перечень существующих объектов культурно-бытового обслуживания с качественными характеристиками приводится в Таблице №8.

# Таблица №8

Существующие объекты капитального строительства, расположенные в границах сельского поселения

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населенный пункт, улица, № дома) | МОЩНОСТЬ (ВМЕСТИМОСТЬ) (проектная) | ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | СОСТОЯНИЕ (аварийное, удовлет., хорошее, треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского поселения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Объекты учебно-образовательного назначения |
| Детские дошкольные учреждения (общего типа, специализированного, оздоровительного и др.) |
| 3.1 | Старобинарадский филиал ГБОУ Самарской области общеобразовательной школы п.г.т. Волжский м.р. Красноярский (детский сад) | с. Старая Бинарадка, ул. Фрунзе, 36 | 27 | место | Требуется реконструкция | Муниципального района |
| Общеобразовательные учреждения |
| 4.1 | Старобинарадская основная общеобразовательная школа | с. Старая Бинарадка, ул. Школьная, 20 | 105 | учащиеся | Не действует (ветхое) | Муниципального района |
| Объекты здравоохранения |
| 5.1 | МБУ Красноярская ЦРБ Старобинарадский ФАП | с. Старая Бинарадка, ул. Советская, 45 | 1 | объкт | удовлетворительное | Муниципального района |
| Объекты социального обеспечения |
| 6.1 | ОСОН Старобинарадское отделение | с. Старая Бинарадка, ул. Советская, 45 | 1 | объкт | удовлетворительное | Муниципального района |
| Объекты спортивного назначения |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| Объект культурно-досугового назначения |
| 8.1 | СДК «Юность» | с. Старая Бинарадка, ул. Фрунзе, 33 | 120 | Место, | Требуется капитальный ремонт | Сельского поселения |
| 8.2 | МБУК МЦБС (Библиотека) филиал №18 | с. Старая Бинарадка, ул. Фрунзе, 33 | 8.0 | Тысяч.ед.хранения/читательское место | Требуется капитальный ремонт | Сельского поселения |
| Объекты торгового назначения |
| 9.1 | Магазин ЗАО «Строймонолит» | с. Старая Бинарадка, ул. Советская, 32 | 50 | м2 торговой площади | хорошее | Частная |
| 9.2 | Магазин ИП «Герасимов» И.А.» | с. Старая Бинарадка, ул. Советская, 49 | 20 | м2 торговой площади | хорошее | Частная |
| 9.3 | Магазин | с. Старая Бинарадка, ул. Советская, | 20 | м2 торговой площади | хорошее | Частная |
| Объекты общественного питания |
| 10. |  |  |  | место |  |  |
| Объекты бытового обслуживания |
| 11 |  |  |  | Рабочее место |  |  |
| 12 |  |  |  | Кг белья в смену (прачечные), кг вещей в смену (химчистки), место (бани) |  |  |
| Объекты общественного и административного назначения |
| 13.1 | Администрация сельского поселения Старая Бинарадка | с. Старая Бинарадка, ул. Советская, 45 | 5 | рабочее место | удовлетворительное | Сельского поселения |
| 13.2 | Старобинарадский лесоучасток | с. Старая Бинарадка, ул. Лесная, 2 | 10 | рабочее место | удовлетворительное | федеральная, |
| Объекты связи и кредитно-финансовые учреждения |
| 14.1 | ОПС «Старая Бинарадка» | с. Старая Бинарадка, ул. Фрунзе, 33 | 1 | Объект, операционная касса (место) | удовлетворительное | федеральная, |
| Объекты жилищно-коммунального хозяйства |
| 15 | МУП «Коммунальник» | с. Старая Бинарадка, ул. Фрунзе, 33 | 1 | Объект, место | удовлетворительное | Муниципального района |
| Объекты культового назначения |
| 16.1 | Церковь | с. Старая Бинарадка, ул. Фрунзе, 33а | 1 | Объект | хорошее | Частная |

Расчет процента обеспеченности населения основными объектами обслуживания выполнен в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области» и представлен в таблице № 9.

# Таблица № 9

# Существующая обеспеченность жителей сельского поселения Старая Бинарадка объектами соцкультбыта

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | НОРМАТИВНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ На 1тыс.чел. | РАСЧЁТНАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | СУЩЕСТВУЮЩАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | ПРОЦЕНТ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения(общего типа) | место | 70% детей дошкольного возраста (63) | 44 | 27 | 61 |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | учащийся | всего детей | 47 | - | 0 |
|  |  |  | 100% детей от 7 до 15 лет I, II ступень (41) |  |  |  |
|  |  |  | 75% детей от 16 до 17 лет III ступень (8) |  |  |  |
| 3 | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |
|  | стационары | объект | по заданию |  | - |  |
|  | Поликлиническое отделение | объект | по заданию |  | - |  |
|  | Офис врача общей практики, ФАП | объект | по заданию |  | 1 | 100 |
|  | аптеки | объект | по заданию |  | - | 0 |
| 4 | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | На 1 тыс. жителей (0,7-0,9) | 0,4 | - | 0 |
|  | спортивные залы | м2 площади пола | 200 | 102 | - | 0 |
|  | бассейны | м2 зеркала воды | 100 | 51 | - | 0 |
| 5 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
|  | клубы | Посетительское место | 400 | 205 | 120 | 59 |
|  | библиотеки | тыс. ед. хранения | 7,5 | 3,8 | 8.0 | 210 |
|  |  | чит. мест | 6 | 3 | - | 0 |
| 6 | Магазины | м2 торг. площади | 250 | 128 | 90 | 70 |
| 7 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 20 | - | 0 |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | 4 | - | 0 |
| 9 | Предприятия коммунально-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
|  | Прачечные самообслуживания | кг белья в смену | 30 | 15 | - | 0 |
|  | Химчистки самообслуживания | кг вещей в смену | 1,5 | 0.7 | - | 0 |
|  | бани | место | 7 | 4 | - | 0 |
| 10 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
|  | гостиница | место | 6 | 3 | - | 0 |

### 2.4.3. Зона производственного использования

Земельные участки  в составе производственных и коммунально-складских зон предназначены для застройки промышленными, коммунально-складскими, иными предназначенными для этих целей производственными объектами.

Производственная зона в сельском поселении Старая Бинарадка представлена площадкой Бинарадского лесоучастка.

В санитарно-защитной зоне промышленных, коммунальных и складских объектов не допускается размещение жилых домов, дошкольных общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения, учреждений отдыха, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений. садоводческих, дачных и огороднических кооперативов, а также производство сельскохозяйственной продукции.

Таблица №10

Объекты производственного назначения сельского поселения Старая Бинарадка м.р. Красноярский

| № п/п | Наимено вание | Местополо жение | Характер производимой продукции | Мощность | Состояние | Значение (собствен ность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1 | Бинарадский лесоучасток: деревообра батывающие мастерские, - гараж, - пожарная химическая станция | Территория С.п. Старая Бинарадка |  |  | Действую щее | частная |

### 2.4.4. Зона транспортной инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры предусматривается для размещения в ней  сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, воздушного, водного и трубопроводного транспорта. На территории сельского поселения Старая Бинарадка  расположены линейные объекты автомобильного транспорта, формирующие зону в границах полосы отвода земель.

#### 2.4.4.1. ТРАНСПОРТ

##### 2.4.4.1.1. Внешний транспорт

По территории сельского поселения Старая Бинарадка проходит автодорога общего пользования регионального или межмуниципального значения "Курумоч - Новый Буян" - Старая Бинарадка (Постановление Правительства Самарской области от 09 августа 2006г. №106 «Об утверждении перечня автомобильных дорогах общего пользования Самарской области» (в редакции от 04 марта 2009 г.),

##### 2.4.4.1.2. Сеть общественного пассажирского транспорта

В границах населённых пунктов обеспечение населения общественным пассажирским транспортом не организовано. Связь с областным и районным центрами осуществляется общественным пассажирским транспортом по маршруту: Курумоч - с. Старая Бинарадка – г. Самара, 4 рейса в сутки.

##### 2.4.4.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств.

Хранение личного транспорта осуществляется, преимущественно, на приусадебных участках.

На территории поселения отсутствуют автозаправочные станции и станции технического обслуживания.

#### 3.4.4.2. Сеть улиц и дорог населённых пунктов

К автомобильным дорогам местного значения поселения относятся улицы и дороги, расположенные  в границах населённых пунктов. Улично-дорожная сеть населённых пунктов может относиться к зонам  различного функционального назначения.

Характеристика улично-дорожной сети представлена в таблице №11.

Существующие объекты улично-дорожной сети, расположенные в границах населенного пункта сельского поселения Старая Бинарадка (автомобильные дороги общего пользования местного значения

(ФЗ №257 от 08.11.2007))

Таблица № 11.

| № п\п | Наименование дороги или улицы | Проезжая часть |
| --- | --- | --- |
|  |  | Площадь (м2) | Протяженнось (км) | В том числе протяженность по покрытию (км) |
|  |  |  |  | Асф/бет. | Гр/щеб. | Грунт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | с. Старая Бинарадка |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Советская |  | 3 |  |  |  |
| 2 | Ул. Набережная |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Ул. Фрунзе |  | 4 |  |  |  |
| 4 | Ул. Садовая |  | 3 |  |  |  |
| 5 | Ул. Лесная-1 |  | 1.5 |  |  |  |
| 6 | Ул. Лесная-2 |  | 1.5 |  |  |  |
| 7 | Ул. Заводская |  | 2 |  |  |  |
| 8 | Ул. Школьная |  | 2 |  |  |  |
| 9 | Ул. Совхозная |  | 1 |  |  |  |
| 10 | Ул. Больничная |  | 1 |  |  |  |
| 11 | Ул. Гагарина |  | 0.5 |  |  |  |
| 12 | Ул. Заречная |  | 0.5 |  |  |  |
| 13 | Ул. Молодёжная |  | 1.65 |  |  |  |
|  | п. Заря |  |  |  |  |  |
| 13 | Ул. Степная |  | 0,8 |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 24.45 |  |  |  |

По территории поселения проходят грунтовые дороги хозяйственного назначения.

### 2.4.5. Зона инженерной инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения водозаборных сооружений, участков очистных сооружений канализации, понизительных подстанций, отопительных котельных, ГРС, магистральных газопроводов и других объектов инженерной инфраструктуры.

#### 2.4.5.1. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Инженерное обеспечение сельского поселения Старая Бинарадка включает в себя:

1.Водоснабжение;

2.Водоотведение;

3.Теплоснабжение;

4.Газоснабжение;

5. Электроснабжение;

6. Связь.

##### 2.4.5.1.1. Водоснабжение

На территории сельского поселения Старая Бинарадка централизованное водоснабжение отсутствует во всех населённых пунктах.

Население пользуется водой из шахтных колодцев и собственных скважин.

##### 2.4.5.1.2. Водоотведение

На территории сельского поселения Старая Бинарадка централизованная система канализации отсутствует во всех населённых пунктах.

Хозяйственно бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведённые для этой цели санитарным надзором.

##### 2.4.5.1.3. Теплоснабжение

Жилой сектор всех населённых пунктов сельского поселения Старая Бинарадка снабжается теплом от собственных автономных источников.

##### 2.4.5.1.4. Газоснабжение

Село Старая Бинарадка газифицировано.

Посёлок Заря не газифицирован.

##### 2.4.5.1.5. Электроснабжение

Источником электроснабжения сельского поселения Старая Бинарадка(село Старая Бинарадка, поселок Заря )является головная подстанция ПС «Новый Буян»  напряжением  35/10кВ   .Балансовая принадлежность подстанции филиал ОАО «МРСК ВОЛГИ» «Самарские распределительные сети».Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется по воздушным фидерам 10кв. Питание потребителей осуществляется от распределительных подстанций напряжением 10/0,4кв по сетям 0,4кв. Владельцами сетей 10кв и 0,4кв,подстанций 10/0,4кв являются ОАО»МРСК ВОЛГИ» «Самарские распределительные сети» и ЗАО «ССК».Данные по сетям и подстанциям приведены в таблицах.

Потребителями электроэнергии являются:

- жилые здания 1-2х этажные,

- 	общественные здания,

- коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания,

- наружное освещение.

Данные об электроснабжении населенных пунктов сельского поселения Старая Бинарадка

Таблица №12

| Сооружения, характеристика |  |
| --- | --- |
| Головные подстанции : местоположение количество трансформаторных подстанций, количество и мощность трансформаторов | ПС «Новый Буян» ПС 35/10кВ Село Новый Буян |
| Протяженность и марки электрических сетей н.п. Сети 6-10 кВ: кабельные, сечением… воздушные, сечением… |  |

# Перечень трансформаторных пунктов, расположенных

в сельском поселении Бинарадка

Таблица №13

| №№ п/п | Тип ТП, мощность трансформаторов на п/ст. | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | КТП НБ1916/250 КТП НБ1920/100 КТП НБ1921/100 КТП НБ1908/160 КТП НБ1942/160 КТП НБ1945/100 КТП НБ1912/160 КТП НБ1924/160 КТП НБ1907/100 КТП НБ1909/160 КТП НБ1910/160 КТП НБ1932/160 КТП НБ1933/160 КТП НБ1931/63 КТП НБ1914/160 | с.Старая Бинарадка с.Старая Бинарадка,ул. Садовая с. Старая Бинарадка ул. Лесная-Водозабор с. Старая Бинарадка ул. Советская с. Старая Бинарадка с. Старая Бинарадка с. Старая Бинарадка, ул. Фрунзе с. Старая Бинарадка, ул. Фрунзе с. Старая Бинарадка,зерноток с. Старая Бинарадка, ул. Лесная,1 с. Старая Бинарадка, ул. Советская с. Старая Бинарадка, ул. Советская с. Старая Бинарадка, Лесхоз с. Старая Бинарадка, ул. Больничная с. Старая Бинарадка, ул. Заводская |

##### 2.4.5.1.6. Электросвязь

Населенные пункты сельского поселения Старая Бинарадка обеспечиваются сотовой подвижной радиотелефонной связью.

### 2.4.6. Зона рекреационного назначения

Рекреационные зоны включают в себя территории, занятые городскими лесами, скверами, парками, садами, прудами, озёрами, водохранилищами, пляжами, а также, иные территории,  используемые  и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

В с. Старая Бинарадка озеленённые территорий общего пользования представлены сквером (17.1), расположенным по ул.Советской у здания администрации, площадью 0,2 га.

В населённом пункте – п. Заря озеленение общего пользования отсутствует.

Леса, расположенные в границах поселения, также могут использоваться, в соответствии с лесохозяйственным регламентом, для осуществления рекреационной деятельности.

Наличие водных и лесных объектов является важным фактором для развития рекреационной зоны и использования ее потенциала в туристическом бизнесе.

### 2.4.7. Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования включает в себя преимущественно территории сельскохозяйственных угодий (пашни, пастбища, земли, занятые многолетними насаждениями, древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд), а также территории, занятые объектами сельскохозяйственного назначения.

На момент разработки генерального плана, на территории сельского поселения Старая Бинарадка, действующие предприятия сельскохозяйственного назначения отсутствовали.

### 2.4.8. Зона специального назначения

На территории сельского поселения расположены объекты специального назначения, к которым относятся кладбища, свалки, скотомогильники, а также государственные объекты специального назначения.

На территории сельского поселения Старая Бинарадка расположено два кладбища. Одно из них находится в северной части села Старая Бинарадка в 50 м от жилого массива, а второе - на востоке села Старая Бинарадка в 650 м от жилого массива.

Санитарно-защитная зона кладбищ выдержана. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно – защитная зона от сельских кладбищ составляет 50 метров.

Объектов размещения биологических отходов в границах сельского поселения Старая Бинарадка нет.

Твердые бытовые отходы с. Старая Бинарадка размещаются на несанкционированной свалке, распоженной в восточной части с. Старая Бинарадка

## 2.5. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Зоны с особыми условиями использования территории: охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраняемых объектов (зоны охраны объектов культурного наследия - памятников истории и культуры), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации ст. 1 ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

### 2.5.1 Зоны особо охраняемых территорий

#### 2.5.1.1. Зоны охраны объектов культурного наследия

На территории с. Старая Бинарадка  располагается 1 памятник архитектуры и 11 памятников археологии (таблицы 2,3).

Наличие на проектируемой территории памятников истории и культуры требует соблюдения требований ФЗ Российской Федерации от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Согласно ФЗ Российской Федерации от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью;

Зоны охраны объектов историко-культурного наследия

Согласно ФЗ от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

На объект культурного наследия, включенный в реестр, собственнику данного объекта соответствующим органом охраны объектов культурного наследия выдается паспорт объекта культурного наследия. В указанный паспорт вносятся сведения, составляющие предмет охраны данного объекта культурного наследия, и иные сведения, содержащиеся в реестре.

Форма паспорта объекта культурного наследия утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (ФЗ от 23.07.2008 № 160-ФЗ «О внесении  изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием осуществления полномочий правительства Российской Федерации).

Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.

На основании проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения или проекта зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения и положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы границы зон охраны соответствующего объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен данный объект культурного наследия.

Ограничения (обременения) прав на земельные участки, возникающие на основании решения об установлении зон охраны объекта культурного наследия, подлежат государственной регистрации.

До настоящего времени, проект зоны охраны объектов историко-культурного наследия с.п. Старая Бинарадка включающие градостроительные регламенты, не разработаны.

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»,  расстояния от памятников истории и культуры до транспортных и инженерных коммуникаций следует принимать не менее:

100 м в условиях сложного рельефа;

50 м на плоском рельефе;

15 м до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме

разводящих);

5 м до других подземных инженерных сетей.

В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей допускается сокращать, но принимать не менее: 5 м до водонесущих сетей; 2 м - неводонесущих. При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий при производстве строительных работ.

Таблица 13а

Список выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории с.п. Старая Бинарадка

| №№ п/п | Наименование объекта | Датировка | Местонахождение объекта (адрес) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общественная и торговая застройка села (комплекс) | Конец ХIХ -начало ХХ вв. | с. Старая Бинарадка |

Таблица 13б

Памятники археологии на территории с.п. Старая Бинарадка

| NN | Наименование | Типология | Село | Размещение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Красный Яр - Старая Бинарадка I | кург. один. | Старая Бинарадка | 3-5 км юв? |
| 2 | Красный Яр - Старая Бинарадка II | кург. мог. | Старая Бинарадка | 4 км юв? |
| 3 | Старая Бинарадка III | кург. мог. | Старая Бинарадка | 3-5 км юв |

В настоящее время проекты охранных зон объектов историко-культурного наследия с.п. Старая Бинарадка не разработаны.

#### 2.5.1.2. Зоны особо охраняемых природных территорий

Согласно Закону Самарской области "Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области" от 6 апреля 2009 г. №46 - ГД,  на территории Самарской области образуются особо охраняемые природные территории федерального, регионального (областного) и местного значения в целях сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения Самарской области. Категории и виды особо охраняемых природных территорий определяются органами исполнительной власти Самарской области и органами местного самоуправления в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Согласно статье 2 «Категории и виды особо охраняемых природных территорий» ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г № 33 ФЗ» с изменениями, внесенными Федеральными законами  от 30.12.2001г №196 ФЗ, от 29.12.2004г №199 ФЗ, от 09.05.2005г №45 ФЗ, от 04.12.2006г №201 ФЗ, от 23.03.2007 г №37 ФЗ, от 10.05.2007 г №69 ФЗ, от 14.07.2008г №118 ФЗ, от 23.07.2008г №244 ФЗ, от 03.12.2008г №250 ФЗ, от 30.12.2008г №309 ФЗ, различаются следующие категории особо охраняемых природных территорий (ООПТ):

государственные природные заповедники, в том числе биосферные;

национальные парки;

природные парки;

государственные природные заказники;

памятники природы;

дендрологические парки и ботанические сады;

лечебно-оздоровительные местности и курорты.

На территории муниципального района Красноярский находится 9 особо охраняемых территорий:

Гора Красная;

Гора Лысая;

Дубовый древостой;

Дубовый древостой смешанный с липой и кленом;

Озеро Белое;

Царев курган;

Царевщинское озеро;

Шиланские Генковские лесополосы

Овраг Верховой (частично расположен в Кинельском районе)

В границах сельского поселения Старая Бинарадка особо охраняемых природных территорий не выявлено.

### 2.5.2 Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». – М.: Минздрав РФ, 2008г.

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

По своему функциональному значению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, вступившими в силу  01.03.2008г., вводится поэтапное определение границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ) – от ориентировочной (ранее нормативной, устанавливаемой в соответствии с классификатором), через расчетную (предварительную), к установленной (окончательной), т.е. обоснованной проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержденной результатами натурных исследований.

Границы СЗЗ устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия, либо от границы промышленной площадки до ее внешней границы в заданном направлении.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

Санитарно-защитная зона должна быть  максимально озеленена.

#### 2.5.2.1. Санитарно-защитные зоны объектов производственного комплекса

Перечень  основных производственных объектов с.п. Старая Бинарадка представлен в таблице №14.

Объекты производственного назначения сельского поселения Старая Бинарадка

Таблица №14

| № п/п | Наименование | Местоположение | Состояние | Радиус СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Бинарадский лесоучасток: деревообра батывающие мастерские, - гараж, - пожарная химическая станция | Территория С.п. Старая Бинарадка | Действующее | 100 |

#### 2.5.2.2. Канализационные очистные сооружения

В населенных пунктах сельского поселения Старая Бинарадка наличия канализационных очистных сооружений не выявлено

#### Кладбища

В границах сельского поселения Старая Бинарадка расположены кладбища:

- Северо-восточная окраина с. Старая Бинарадка (площадь 1,91 га);

- Восточная окраина с. Старая Бинарадка (площадь 1,5 га);

Согласно п.7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарно-защитная зона сельских кладбищ составляет 50 м.

#### Объекты размещения биологических отходов

В границах сельского поселения Старая Бинарадка объектов размещения биологических отходов нет.

#### Объекты размещения твердых бытовых отходов

Твердые бытовые отходы с. Старая Бинарадка размещаются на несанкционированной свалке, распоженной в восточной части с. Старая Бинарадка

Учитывая непосредственную близость данного объекта к жилой застройке и недостаточную защищенность подземных вод от загрязнения с поверхности, несанкционированная свалка в с.п. Старая Бинарадка оказывает комплексное негативное влияние на все компоненты окружающей природной среды и подлежит ликвидации.

#### 2.5.2.6. Объекты электроснабжения

Территорию с.п. Старая Бинарадка пересекают ЛЭП напряженностью 10,35 и 500 кВ.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м. Для вновь проектируемых ВЛ допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ:

- 20м – для ВЛ, напряжением до 330 кВ;

- 30м – для ВЛ, напряжением свыше 330 кВ;

#### Транспортная инфраструктура

Автомобильный транспорт

Внешний транспорт с.п Старая Бинарадка представлен автомобильными дорогами, разделенными на категории:

Регионального значения:

- «Курумоч – Новый Буян» - Старая Бинарадка» (4 категории, 2 полосы движения);

Согласно Приказу Министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 15.06.2010 №37 «Об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения  Самарской области», размер придорожный полосы для дорог 4 категории с двумя полосами движения составляет 65 м.

Для защиты жилой застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

### Санитарные разрывы магистральных трубопроводов

Территорию сельского поселения Старая Бинарадка пересекает трасса магистральных трубопроводов.

Согласно СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы» минимальные расстояния от оси подземных и наземных магистральных трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений принимаются от 75 - 350 м по обе стороны от оси трубопровода, а вдоль трассы многониточных трубопроводов - от осей крайних трубопроводов с учетом их диаметра и класса. Санитарные разрывы магистральных трубопроводов  представлены в таблице №15.

Санитарные разрывы магистральных трубопроводов с.п. Старая Бинарадка

Таблица №15

| Магистральные трубопроводы | Диаметр, мм | Санитарные разрывы, м |
| --- | --- | --- |
| Нефтепровод «Старая Бинарадка – Димитровград - Ульяновск» | 500 | 150 |

Кроме того, по территории поселения проходит аммиакопровод ««Тольятти-Горловка-Одесса»  предназначен для транспортировки жидкого аммиака, производимого ОАО «Тольяттиазот» на одесский припортовый завод для поставки на экспорт жидкого аммиака. Диаметр магистральной трубы 355,6мм, рабочее давление от 15 до 83 кг/см2,  глубина залегания 1,4 метра.

Согласно «Правилам устройства и безопасной эксплуатации  магистрального трубопровода для транспортировки жидкого аммиака». ПБ 08-258-98 вдоль трассы магистрального аммиакопровода («Тольятти-Одесса», Ду=355 мм) устанавливается буферная зона в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на расстоянии 1000 м от оси трубопровода с каждой стороны.

В буферной зоне запрещается: строить объекты, указанные в «Правилах безопасности для наземных складов синтетического  жидкого аммиака (ПБ 03-182—98), утвержденных постановлением Госгортехнадзора России от 26.12.97 № 55, устраивать спортивные соревнования и мероприятия с массовым участием зрителей, стоянки автомобильного транспорта, строительной и сельскохозяйственной техники, располагать  временные полевые станы любого назначения, загоны для скота.

### 2.5.4. Охранные зоны

Магистральные трубопроводы

Согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов» (утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9, с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61), вдоль трасс магистральных трубопроводов (при любом виде их прокладки), транспортирующих нефть,  природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, для исключения возможности повреждения трубопроводов, устанавливаются охранные зоны в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, в частности: возводить любые постройки, высаживать деревья и кустарники, сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки транспорта, свалки, разводить огонь, производить любые работы, связанные с нарушением грунта и др.

Для распределительных газопроводов, согласно требованиям СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» расстояние от газопроводов до фундаментов зданий и сооружений определяется с учетом давления в газопроводе и для газопроводов высокого давления 1,2 МПа составляет 10 м, расстояние от отдельно стоящего газорегуляторного пункта (с учетом давления газа на вводе) до зданий и сооружений должно составлять не менее 10 м.

ЛЭП

Территорию проектирования пересекают  линии электропередач напряжением 10, 35, и 500 кВ.

Согласно «Правилам устройства электроустановок (ПЭУ)» предусмотрены следующие размеры охранных зон  (от крайних проводов воздушных линий) в зависимости от напряжения ЛЭП:

- до 20кВ-10м;

- 35 кВ – 15 м;

- 500 кВ – 30 м;

В охранных зонах ЛЭП без письменного согласия предприятий, в ведении которых находятся сети, запрещается:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция и снос, любых зданий и сооружений;

- осуществлять горные, взрывные, мелиоративные работы;

- производить посадку и вырубку деревьев, располагать полевые станы, коллективные сады, загоны для скота;

- размещать хранилища горюче-смазочных материалов, складировать корма, удобрения;

- разводить огонь.

Линии связи

Охранные зоны подземных и воздушных линий связи установлены согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 г. № 578, шириной 2 м с обеих сторон.

В охранной зоне линий связи без согласия владельца запрещается:

- осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м);

- производить геолого-съемочные работы, которые связаны с бурением скважин, взятия проб грунта;

- производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

- производить всякого рода действия, которые могут нарушать работу линий связи и радиофикации.

### Зоны охраны поверхностных водных объектов

Водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Размеры водоохранных зон и основные требования к режиму использования их территорий определяются в соответствии с положениями Водного кодекса Российской Федерации (Закон Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ).

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Таким образом, водоохранная зона реки без названия в районе с. Старая Бинарадка (протяженность 15 км) составляет 100 м. Для рек с протяженностью до 10 км водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой и составляет 50 м.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Прибрежная защитная полоса всех объектов гидрографической сети в границах сельского поселения Старая Бинарадка составляет 50 м.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещается: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных.

### Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в первом поясе ЗСО поверхностных водозаборов не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором поясе ЗСО не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования.

Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод и выполнении специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения.

В границах сельского поселения Старая Бинарадка используются недостаточно защищенные подземные воды, следовательно, граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 50 м от всех имеющихся водозаборов. Границы второго и третьего поясов ЗСО определяются в соответствии с методиками  гидрогеологических расчетов.

Отсутствие учета требований к режиму использования территорий 1-го, 2-го и 3-го поясов ЗСО, а также невнимание к условиям природной защищенности подземных вод при размещении объектов промышленной и сельскохозяйственной инфраструктуры предопределяет высокую потенциальную возможность загрязнения вод и их реальное загрязнение, а значит, создает проблему для снабжения населения водой питьевого качества.

Водопроводные сооружения и водоводы

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

### Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

К территориям, подверженным воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера в границах проектирования, относятся зоны проявления опасных природных процессов. Согласно «Временному положению об условиях хозяйственной деятельности на территориях, находящихся в зонах периодического затопления и подтопления паводками» - утвержденного Постановлением Главы администрации Самарской области от 06.04.95 г. № 118, на паводкоопасных территориях категорически запрещается размещение новых объектов, которые могут создать потенциальную угрозу загрязнения водоемов, ухудшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в период затопления.

### 2.5.8. Зоны залегания полезных ископаемых

На территории с.п. Старая Бинарадка расположены месторождения нефти.

Месторождения полезных ископаемых подлежат охране согласно Закону Российской Федерации от 3 марта 1995 г. №27-ФЗ  «О недрах», «Правилам охраны недр», утвержденным постановлением Госгортехнадзора РФ от 6 июня 2003 г. № 71.

Отношения, связанные с использованием и охраной земель, вод, растительного и животного мира, атмосферного воздуха, возникающие при пользовании недрами, регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

При недропользовании на территории Самарской области согласно Закону Самарской области от 06.04.2009 №46-ГД  «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области» необходимо обеспечить:

- соблюдение норм качества водной среды и донных отложений и сохранение биологических ресурсов внутренних водоемов при разведке и разработке месторождений полезных ископаемых под этими водными объектами;

- соблюдение норм экологической безопасности при размещении (складировании, хранении) попутно добываемых, временно не используемых полезных ископаемых, вскрышных пород, отходов горного и перерабатывающего производств, а также норм других вредных воздействий, оказываемых недропользователями на окружающую среду, как в границах горного отвода, так и за его пределами;

- выполнение за счет собственных средств работ по рекультивации, временно занимаемых и нарушаемых земель в результате разработки месторождении полезных ископаемых открытым или подземным способом, геологоразведочных или иных работ;

- биологический этап рекультивации в сроки, предусмотренные проектом и утвержденные в установленном порядке, для нарушенных в результате разработки месторождении полезных ископаемых, геологоразведочных или иных работ земель, требующих восстановления плодородия почв для сельскохозяйственных, лесохозяйственных и иных целей;

- экологические интересы населения, обязательства, по осуществлению которых должны быть включены в основные условия конкурсов (аукционов) на получение права пользования недрами, проводимыми в соответствии с федеральным законодательством, с объемом финансирования не менее 3 % от стоимости реализации добытого минерального сырья.

Согласно письму Управления по недропользованию по Самарской области (Самаранедра) от 17.02.2010 г следует:

Согласно статье 25 Закону Российской Федерации от 3 марта 1995 г. №27-ФЗ  «О недрах» - проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящего строительства.

При проектировании застройки в пределах площадей залегания полезных ископаемых необходимо получить разрешение недропользователя. В соответствии со статьей 7  Закона Российской Федерации от 3 марта 1995 г. №27-ФЗ  «О недрах» - любая деятельность, связанная с пользованием недрами в границах горного отвода, может осуществляться только с согласия пользователя недр, которому он предоставлен.

### 2.5.9. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ

Полоса отвода автомобильных дорог

В соответствии ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8.11.2007 №257-ФЗ, полосой отвода автомобильной дороги считаются земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются и могут располагаться объекты дорожного сервиса.

Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на основании документации по планировке территории.

В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, предусмотренных настоящим ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8.11.2007 №257-ФЗ, запрещаются:

- выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов придорожного сервиса;

- размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам придорожного сервиса;

- распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги, ее участков;

- выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;

- установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

- установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

Зона атмосферного загрязнения от автомобильных дорог

Уровень неблагоприятного воздействия автодорог определяется концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы, и дальностью распространения атмосферного загрязнения.

Расчет зоны атмосферного загрязнения от автодорог необходимо проводить по специально разработанным методикам с учетом интенсивности транспортного потока.

Береговая полоса

Береговая полоса внутренних водных путей Российской Федерации является зоной с особыми условиями пользования.

Согласно Федеральному закону 74-ФЗ от 3.06.2006 г «Водный кодекс РФ» (статья 6), полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 6.02.2003 №71 «Положение об особых условиях пользования береговой полосой внутренних водных путей РФ», пользоваться береговой полосой в целях, установленных законодательством Российской Федерации, могут бассейновые органы, а также юридические и физические лица. Пользование береговой полосой для осуществления хозяйственной и иной деятельности, при которой не обеспечивается безопасность судоходства, не допускается.

## 2.6. ОЦЕНКА ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ

Сельское поселение Старая Бинарадка обслуживается ППЧ №111, расположенной, в с.Новый Буян, и пожарно-спасательная часть ПСЧ № 110. расположенй в с. Красный Яр.

Время прибытия первого подразделения к месту вызова соответствует требованиям  пункта 1 статьи 76 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. - 20 минутам в сельских поселениях.

Пожарные пирсы не оборудованы.

На территории производственной площадки Бинарадского лесоучастка расположена пожарная химическая станция.

# 3.ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРАЯ БИНАРАДКА

## 3.1 СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ОБ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

При осуществлении территориального планирования сельского поселения Старая Бинарадка муниципального района Красноярский Самарской области в числе прочих учтены мероприятия «Схемы территориального планирования Самарской области», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261 с учётом изменении, внесённых в схему, и областных целевых программ:

в сфере развития транспортной инфраструктуры Самарской области предусматриваются мероприятия в соответствии с перечнем (в рамках областной целевой программы «Модернизация  и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального  или  межмуниципального значения Самарской области до 2025 года", утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 25.03.2009 г. № 179) мероприятий, ежегодно утверждаемым приказом министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области:

реконструкция автодороги – «Курумоч - Новый Буян» - Старая Бинарадка;

в сфере историко-культурного наследия - разработка проектов зон охраны объектов историко-культурного наследия Самарской области

в сфере охраны окружающей среды и природных ресурсов - обеспечение развития особо охраняемых природных территорий регионального значения (создание особо охраняемой природной территории регионального значения Бинарадские сосняки) совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления, повышение лесистости территорий Самарской области (увеличение объемов лесных насаждений за счет лесопосадочных работ), разработка проектов по реабилитации прибрежных территорий и долин малых рек (озеленение, залесение, рекультивация почвы, благоустройство) с учетом функционального назначения территорий, инженерная подготовка и оборудование прибрежных территорий, включая мероприятия по организации рельефа, мелиорации, берегоукрепление, противоэрозионные, противооползневые и оврагоукрепительные работы;

При осуществлении территориального планирования муниципального района Красноярский Самарской области учтены также мероприятия:

по реализации приоритетного национального проекта «Доступное комфортное жильё – гражданам России» на территории Самарской области», модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, по реализации областной целевой программы «Чистая вода» на 2010-2015 годы», программы газификации Самарской области и энергетической программы.

В генеральном плане сельского поселения Старая Бинарадка были учтены следующие мероприятия «Схемы территориального планирования муниципального района Красноярский Самарской области»:

в сфере развития транспортной инфраструктуры - строительство

автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального района Красноярский «с.Старая Бинарадка – с. Новый Буян»;

в сфере развития услуг связи - создание условий для развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям и обеспечивающей потребности населения в информации; внедрение новейших технологий в области телефонной связи – волоконно-оптических линий на территории муниципального района Красноярский Самарской области;

в сфере развития системы газоснабжения - развитие газораспределительной системы с подключением максимально возможного количества потребителей, строительства и реконструкции газопроводов высокого, среднего и низкого давления;

в сфере развития жилищного строительства - подготовка земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовку инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках для жилищного строительства, освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития жилой застройки, содействие в реализации мероприятий национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».

в сфере образования - строительство средней общеобразовательной школы в селе Старая Бинарадка.

в сфере культуры - реконструкция клуба в селе Старая Бинарадка;

## 3.2 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ СТАРАЯ БИНАРАДКА

В результате изучения демографических явлений, происходящих в сельских поселениях муниципального района Красноярский, в том числе и в сельском поселении Старая Бинарадка, построены два сценария возможного развития демографической ситуации в с.п. Старая Бинарадка.

1 вариант. Прогноз численности населения с.п. Старая Бинарадка по погодовому балансу

Прогноз сформирован с использованием метода погодового баланса с учетом тенденций 2002-2011 гг. Согласно этому варианту, в с.п. Старая Бинарадка на прогнозный период ожидается увеличение численности населения.

Численность населения с.п. Старая Бинарадка к 2020 году возрастет до 582 человек, к расчетному сроку (2033 г.) – до 695 человек. (Рис. 14. Прогноз численности населения с.п. Старая Бинарадка по погодовому балансу)

Рис. 14.

2 вариант. Прогноз численности населения с.п. Старая Бинарадка с учетом освоения резервных территорий

Этот вариант прогноза численности населения с.п. Старая Бинарадка рассчитан с учетом территориальных резервов в пределах сельского поселения и освоения новых территорий, которые могут быть использованы под жилищное строительство.

На резервных территориях с.п. Старая Бинарадка можно разместить 251 участок под строительство индивидуальных жилых домов.

По данным 2005 года средний размер домохозяйства в Самарской области составляет 2,7 человека, в сельских поселениях м.р. Красноярский также 2,7 человека. С учетом эффективности мероприятий по демографическому развитию Самарской области, средний размер домохозяйства в перспективе может увеличиться до 3-х человек.

Исходя из этого на участках, отведенных под жилищное строительство в с. п. Старая Бинарадка, при полном их освоении будет проживать 753 человек.

В целом численность населения с.п. Старая Бинарадка к 2020 году возрастет до 799 человек, к 2033 г. – до 1265 человек. (Рис. 15. Прогноз численности населения с.п. Старая Бинарадка с учетом освоения резервных территорий)

Рис. 15.

В этом случае доля молодого населения значительно увеличится. На вновь осваиваемых территориях будут проживать:

- 93 ребенка в возрасте от 0 до 6 лет;

- 61 ребенок в возрасте от 7 до 15 лет;

- 11 подростков в возрасте 16 - 17 лет.

В таблице №16 приведен прогнозный возрастной состав населения сельского поселения Старая Бинарадка с учетом освоения резервных территорий.

# Таблица №16

Прогноз возрастной структуры населения с.п. Старая Бинарадка с учетом освоения резервных территорий, чел.

# Этот вариант принят в качестве основного.

## 3.3 ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРАЯ БИНАРАДКА

### 3.3.1. Архитектурно-планировочное решение

В результате анализа современного использования территории, можно сделать вывод о недостаточном количестве свободных земель, пригодных для строительства, в существующих границах села Старая Бинарадка.

Для развития села Старая Бинарадка запланировано четыре площадки под жилищное строительство, расположенные в южной, восточной, северо-восточной и северо-западной частях населённого пункта. Развитие села в восточном направлении связано с планируемым размещением объектов рекреационного назначения (спорт, отдых, туризм) в целях более полного использования природных рекреационных ресурсов с.п. Старая Бинарадка.

Развитие п. Заря не предусматривается.

Планировка новых территорий выполнена с учётом сложившейся застройки и существующей улично-дорожной сети.

Перспективные площадки определялись с учётом природных и техногенных факторов, сдерживающих развитие территории, а также с соблюдением санитарно-гигиенических условий проживания населения.

### 3.3.2. Развитие и параметры функциональных зон

Функциональное зонирование территории сельского поселения выполнено с выделением следующих функциональных зон:

- жилой зоны, предназначенной для размещения индивидуальной жилой застройки, дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений;

- общественно-деловой зоны, предназначенной для размещения объектов культуры, спорта, образования, здравоохранения, торговли, общественного питания, социального и коммунально–бытового назначения, административных и прочих учреждений;

- зоны производственного использования, предназначенной для размещения производственных и коммунально-складских объектов;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур, предназначенных для застройки объектами различных видов транспорта и объектами инженерного обеспечения;

- зоны рекреационного назначения, включающей территории естественных природных ландшафтов, озеленённые территории общего пользования, территории для отдыха и туризма;

- зоны сельскохозяйственного использования, предназначенной для размещения сельскохозяйственных угодий (пашни, пастбища, многолетние насаждения, сенокосы) и объектов сельскохозяйственного назначения;

- зоны специального назначения, включающей территории кладбищ, скотомогильников, объектов обращения с отходами и другие объекты.

Функциональные зоны сельского поселения Старая Бинарадка представлены в таблице №17.

# Описание и параметры функциональных зон

# Таблица № 17

| №№ п/п | Вид зоны (подзоны) | Параметры функциональных зон |
| --- | --- | --- |
|  |  | Назначение зоны, тип застройки | Площадь (га) | Максимальная этажность | Максимальный размер СЗЗ (м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Жилая зона |  |
| 1 | Ж | Застройка индивидуальными, блокированными и многоквартирными жилыми домами, объектами дошкольного и общего образования | 415.3147 | 3 | х |
|  | Общественно-деловая зона |  |
| 2 | О | Объекты делового, общественного и коммерческого назначения (торговые и административные здания, офисы), объекты социального и коммунально-бытового назначения (профессиональное образование, спорт, культура, здравоохранение, бытовое обслуживание), культовые объекты | 3.0708 | 4 | х |
|  | Зона рекреационного назначения |  |
| 3 | Р | Скверы, парки, бульвары, объекты отдыха, физкультуры и спорта, естественные природные ландшафты, объекты туризма | 689.8715 | х | х |
|  | Зона сельскохозяйственного использования |  |
| 4 | Сх1 | Сельскохозяйственные угодья (в том числе пашни, сенокосы, пастбища, совхозные сады, залежи) | 2581.5747 | х | х |
| 5 | Сх2-0 | Объекты сельскохозяйственного назначения, а также участки для ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества | 179.2209 | 2 | х |
| 6 | Сх2-4 | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения, IV-V класса опасности | 36.96 | 2 | 100 |
|  | Зона производственного использования |  |
| 7 | П1-4 | Подзона производственных и коммунально-складских объектов III-IV класса опасности | 2.1433 | 3 | 100 |
| 8 | П2 | Коммунально-складская зона | 0.6242 | 3 | Определяется классом опасности объекта |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |  |
| 9 | ИТ | Объекты инженерной и транспортной инфраструктуры | 39.2118 | 2 | Определяется классом опасности объекта |
|  | Зона специального назначения |  |
| 10 | Сп1 | Зона специального назначения, связанная с захоронениями (кладбище) | 5.2044 | х | 50 |

#### 3.3.2.1. Развитие жилой зоны

В целях создания благоприятных условий для развития жилищного строительства органам местного самоуправления необходимо осуществлять:

- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовку инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках для жилищного строительства;

- освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

- содействие в реализации мероприятий национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»;

- увеличение объемов строительства жилья и коммунальной инфраструктуры;

- приведение существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

- обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом населения;

- развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья.

Развитие жилой зоны планируется на свободных участках в существующих границах населённого пункта и на новых территориях в планируемых границах. Предполагается застройка одноквартирными и двухквартирными жилыми домами с приусадебными участками.

Так как в сельской малоэтажной, в том числе индивидуальной жилой застройке, расчётные показатели жилищной обеспеченности не нормируются, для расчёта общей площади проектируемого жилищного фонда условно принята общая площадь индивидуального жилого дома на одну семью 150 кв.м

Размеры земельных участков для индивидуального жилищного строительства утверждены «Решением Собрания представителей муниципального района Красноярский Самарской области» №3-СП от 16 февраля 2011 года

Для ориентировочных расчётов жилищного строительства и численности населения принята площадь участка –1500 кв. м.

Развитие жилой зоны с. Старая Бинарадка запланировано на четырёх площадках:

- в южной части на площадке №1, ориентировочной площадью 1,6 га;

- в северо-западной части на площадке №2, ориентировочной площадью 13,08 га;

- в северо-восточной части на площадке №3, ориентировочной площадью 19,55 га;

- в восточной части на площадке №4, ориентировочной площадью 3,42 га;

Возможно уплотнение существующей застройки в населённых пунктах сельского поселения.

Увеличение жилищного фонда на расчётный срок строительства составит 37650,0 кв. м. общей площади.

Общий жилищный фонд с учётом существующего фонда составит 69243,0 кв. м. общей площади.

Средняя обеспеченность жилищным фондом составит 54,7 кв. м/чел.

##### 3.3.2.1.1. Планируемые объекты жилищного фонда

Таблица №18

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № площадки) | ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА (проектная) | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | МЕРОПРИЯТИЕ ( кап. ремонт, реконструкция, строительство) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| С. Старая Бинарадка |
| 1 | 11 одноквартирных жилых домов (1,61 га) | Площадка №1 | 1650 кв. м. общей площади. (33 человеа) | Жилая зона | Строительство | Частная |
| 2 | 87 одноквартирных жилых домов (13,08 га) | Площадка №2 | 13050 кв. м. общей площади. (261 человек) | Жилая зона | Строительство | Частная |
| 3 | 130 одноквартирных жилых домов (19,55 га) | Площадка №3* | 19500 кв. м. общей площади. (390 человек) | Жилая зона | Строительство | Частная |
| 14 | 23 одноквартирных жилых дома (3,42 га) | Площадка №4 | 3450 кв. м. общей площади. (69 человек) | Жилая зона | Строительство | Частная |
| Итого | 251 одноквартирный жилой дом (37,66 га) |  | 37650 кв. м. общей площади. (753 человека) |  |  |  |

* На перспективу предусматривается развитие площадки №3 с увеличением площади под жилищное строительство до 56,0 га.

#### 3.3.2.2. Развитие общественно-деловой зоны

Общественные центры, формируются из объектов социальной инфраструктуры, планируемых в соответствии со статьёй 14 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». К ним относятся объекты библиотечного обслуживания, объекты для организации культуры и досуга, физической культуры и массового спорта.

Кроме того перечень объектов социальной инфраструктуры определён в соответствии со структурой и типологией общественных центров и объектов общественно деловой зоны для центров сельских поселений, а также с учётом увеличения населения на расчётный срок:

- в селе Старая Бинарадка до 1265 человек

# Всего по поселению до 1265 человек.

Зоны общественных центров предполагается развивать с учётом нормативных радиусов обслуживания и необходимой расчётной мощности объектов по очерёдности строительства. Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше 1 км от учреждения образования, необходимо организовывать транспортное обслуживание (СанПиН 2.4.2. 1178-02).

Расчёт объектов обслуживания представлен в таблице №19.

# Таблица № 19

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | НОРМАТИВНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ На 1тыс.чел. | РАСЧЁТНАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | МОЩНОСТЬ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ | МОЩНОСТЬ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения (общего типа) | место | 70% детей дошкольного возраста (157) | 110 | 27 | 83 |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | учащийся | 100% детей от 7 до 15 лет (101), 75% детей от 16 до 17 лет (19) | 115 | - | 115 |
| 3 | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |
|  | стационары | коек | по заданию |  | - | - |
|  | поликлиники | Пос. в смену | по заданию |  | - | - |
|  | ФАП, офис врача общей практики | объект | по заданию |  | 1 | - |
|  | аптеки | объект | по заданию |  | - | 1 |
| 4 | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | На 1 тыс. жителей (0,7-0,9) | 0,6 | - | 0,6 |
|  | спортивные залы | м2 площади пола | 200 | 253 | - | 253 |
|  | бассейны | м2 зеркала воды | 100 | 126 | - | 126 |
| 5 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
|  | клубы | Посетительское место | 300 | 380 | 120 | 260 |
|  | библиотеки | тыс. ед. хранения | 7,5 | 9,5 | 8,0 | 1,5 |
|  |  | чит. мест | 6 | 8 | - | 8 |
| 6 | Магазины | м2 торг. площади | 250 | 316 | 90 | 226 |
| 7 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 50 | - | 50 |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | 9 | - | 9 |
| 9 | Предприятия коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |
|  | Прачечные самообслуживания | кг белья в смену | 30 | 38 | - | 38 |
|  | Химчистки самообслуживания | кг вещей в смену | 1,5 | 1,9 | - | 1,9 |
|  | бани | место | 7 | 9 | - | 9 |
| 10 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
|  | гостиница | место | 6 | 8 | - | 8 |

##### 3.3.2.2.1. Планируемые объекты обслуживания

Схемой территориального планирования муниципального района Красноярский Самарской области на территории сельского поселения Старая Бинарадка предусматривается:

Таблица № 20

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА (проектная) | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | МЕРОПРИЯТИЕ (треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Объекты учебно-образовательного назначения |
| Общеобразовательные учреждения |
| 4.1 | Средняя общеобразовательная школа | С. Старая Бинарадка, ул. Школьная | 115 учащихся | Жилая зона | Строительство | Муниципального района |
| Объекты культурно-досугового назначения |
| 8.1 | Реконструкция СДК «Юность» | С. Старая Бинарадка, ул. Фрунзе, 33 | После реконструкции 380 мест (увеличение на 260 мест) | Общественно-деловая зона | Реконструкция | Сельского поселения |

# Генеральным планом на территории сельского поселения Старая Бинарадка планируется:

# Таблица № 21

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА (проектная) | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | МЕРОПРИЯТИЕ (кап. ремонт, реконструкция, строительство) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниц. района, поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Объекты учебно-образовательного назначения |
| Детские дошкольные учреждения (общего типа, специализированного, оздоровительного и др.) |
| 3.1 | Старобинарадский филиал ГБОУ Самарской области общеобразовательной школы п.г.т. Волжский м.р. Красноярский (детский сад) | С. Старая Бинарадка, ул. Фрунзе, 36 | 27 мест | Жилая зона | Реконструкция | Муниципального района |
| 3.1 | ДОУ | С. Старая Бинарадка, ул. Школьная | 83 места | Жилая зона | Строительство | Муниципального района |
| Объекты спортивного назначения |
| 7.1 | ФОК: - спортивные залы - бассейн | С. Старая Бинарадка. Площадка №2 | 260 м2 площади пола, 130 м2 зеркала воды | Общественно-деловая зона | Строительство | Сельского поселения |
|  | Объекты культурно-досугового назначения |
| 8.2 | МБУК МЦБС (Библиотека) филиал №18 (в здании СДК) | с. Старая Бинарадка, ул. Фрунзе, 33 | 9,5 тыс.ед.хранения (увеличение на 1,5) 8 читат. мест | Общественно-деловая зона | Реконструкция | Сельского поселения |
| Объекты торгового назначения |
| 9.1 | Магазин | С. Старая Бинарадка. Ул. №1 | 80 кв. м торговой площади | Общественно-деловая зона | Строительство | Частное |
| 9.2 | Магазин | С. Старая Бинарадка. Площадка №2 | 80 кв. м торговой площади | Общественно-деловая зона | Строительство | Частное |
| 9.3 | Магазин | С. Старая Бинарадка. Площадка №3 | 70 кв. м торговой площади | Общественно-деловая зона | Строительство | Частное |
| Объекты общественного питания |
| 10.1 | Кафе | С. Старая Бинарадка. Площадка №2 | 50 мест | Общественно-деловая зона | Строительство | Частное |
| Объекты бытового обслуживания |
| 11.1 | Предприятие бытового обслуживания | С. Старая Бинарадка. Ул. №1 | на 5 рабочих мест | Общественно-деловая зона | Строительство | Сельского поселения |
| 11.2 | Предприятие бытового обслуживания | С. Старая Бинарадка. Площадка №2 | на 4 рабочих места | Общественно-деловая зона | Строительство | Сельского поселения |
| 12.1 | Комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживания (малой мощности) с прачечной самообслуживания, химчисткой, баней | С. Старая Бинарадка, в районе площадки №4 | на 40,0 кг белья в смену, на 2,0 кг вещей в смену, на 10 мест | Зона производственного использования | Строительство | Сельского поселения |

#### 3.3.2.3. Развитие зоны производственного использования

Производственные и коммунально-складские зоны предназначены для застройки производственными, коммунальными и складскими объектами, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов. Документами территориального планирования Самарской области и муниципального района Красноярский, на территории сельского поселения Старая Бинарадка не запланированы мероприятия по размещению предприятий промышленного назначения.

Генеральным планом предусматривается строительство в с. Старая Бинарадка комплексного предприятия коммунально-бытового обслуживания (малой мощности) с прачечной самообслуживания на 40 кг белья в смену, химчисткой на 2,0 кг вещей в смену, баней на 10 мест (12.1), в зоне производственного использования (П2), в районе площадки №4.

#### 3.3.2.4. Развитие зоны инженерной инфраструктуры

Зона инженерного обеспечения предназначена для размещения объектов инженерного обеспечения территории, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.

Проектом генерального плана сельского поселения Старая Бинарадка предусматривается развитие жилой зоны, объектов соцкультбыта и, соответственно, развитие инженерного обеспечения проектируемых объектов по каждому виду инженерного оборудования.

##### 3.3.2.4.1. Планируемые объекты инженерной инфраструктуры

Согласно статье 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относится организация в границах поселения электро -, тепло -, газо - и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом.

Во всей вновь проектируемой жилой застройке и зданиях соцкультбыта предусмотрено полное инженерное обеспечение, включающее в себя:

1.Водоснабжение;

2.Водоотведение;

3.Теплоснабжение;

4.Газоснабжение;

5. Электроснабжение;

6. Электросвязь.

###### 3.3.2.4.1.1 Водоснабжение

# Село Старая Бинарадка – а/ц

Согласно проекту Генерального плана, для бесперебойного водоснабжения населения водой соответствующего качества, отвечающего требованиям СанПиН 2.1.4. 1071-01 « Питьевая вода», необходимо выполнение ряда мероприятий, а именно:

- ввиду увеличения численности населения необходима реконструкция и увеличение производительности существующих водозаборов до требуемой - на 290 м3/сут.

- реконструкция и строительство существующих водопроводных сетей с сооружениями на них, установка пожарных гидрантов на существующих и проектируемых сетях.;

Согласно проекту Генерального плана:

- строительство водоводов и уличных сетей для площадок нового строительства;

- установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды.

Согласно проекту Генерального плана всё новое строительство обеспечивается централизованным водоснабжением, для чего необходимо выполнить всё выше перечисленное.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Расход на наружное пожаротушение села (1 пожар) принят 5 л/сек в течение 3 часов, что составляет 54 м3/сут.. Осуществляется из существующих и проектируемых пожарных гидрантов и пирса. Предусмотрено строительство пирса.

# Посёлок Заря

# Развитие не предусматривается.

# Расходы воды на новое строительство

# Таблица № 22

| п.п | Площадки застройки | Кол-во людей чел. | Водопотребление | Протяженность сетей h км | Водоотведение М3/сут | Протяженность сетей h км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз. Питьевое max | Пожаротуш. м3/сут | Полив м3/сут |  |  |  |
|  |  |  | м3/сут | м3/час |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  | 5л/с 1пож 3 ч |  |  |  |  |
|  | Село Старая Бинарадка – а/ц Новое строительство |
| 1.6 | Площадка № 1 11 инд. ж. д. | 33 | 7,92 | 1,93 | 54 | 2,31 | 1,089 | 7,92 | 1,006 |
|  | Площадка № 2 87 инд. ж. д. | 261 | 62,64 | 10,18 | 54 | 18,27 | 1,988 | 62,64 | 2,084 |
|  | Строительство ФОК с бассейна 130м2 на |  | 7,00 подпит х-быт. 9,00 |  |  |  |  | техн. 7,00 х-быт 9,00 |  |
| 1.8 | Площадка № 3 130 инд. ж. д. | 390 | 93,60 | 22,82 | 54 | 13,65 | 2,792 | 93,60 | 2,982 |
| 1.9 | Площадка № 4 23 инд. ж. д. | 69 | 16,56 | 4,04 | 54 | 4,83 | 0,603 | 16,56 | 0,555 |
| 1.10 | Внутри площадочные сети |  |  |  |  |  | 5,324 |  | К-6,638 НК-7,300 |
|  | Итого |  | 289,78 | 11,796 | 196,72 | К-13,265 НК-7,300 |
|  | Итого по с.п. |  | 289,78 | 11,796 | 196,72 | К-13,265 НК-7,300 |
|  | Т.Э.П. |  | 0,290тыс. м3/сут | 11,796 | 0,197 тыс. м3/сут. | К-13,265 НК-7,300 |

###### 3.3.2.4.1.2. Водоотведение

Село Старая Бинарадка – а/ц

Согласно проекту Генерального плана для улучшения условий жизни населения и для улучшения экологической обстановки для существующей и новой застройки необходимо выполнить ряд мероприятий, а именно:

- всвязи со значительным увеличением населения необходимо проектирование и строительство канализационных очистных сооружений, принимающих стоки от канализованной и неканализованной застройки, с учетом стоков всего сельского поселения. Производительность КОС 280м3/сут.

Согласно проекту Генерального плана для нового строительства необходимо:

- предусмотреть проектирование и строительство сетей канализации и сооружений на них

- Сети канализации выполнять из полиэтиленовых труб, сооружения на них из современных конструкций.

Для новой застройки до строительство канализационных очистных сооружений и сетей предусматривается строительство установок биологической очистки сточных вод для одного или группы зданий по существующим проектным предложениям.

Как вариант предлагается строительство водонепроницаемых выгребов  с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом в места отведённые службой Роспотребнадзора. Вариант выбирается на стадии рабочего проектирования.

Расходы сточных вод по каждой площадке, приведены в разделе «Водоснабжение

# Дождевая канализация.

Отвод дождевых и талых вод с вновь проектируемых территорий осуществляется с учётом существующей застройки по открытым и закрытым водостокам в пониженные по рельефу места.

На стадии «проект планировки» и последующих рабочих стадиях определяются места сбора поверхностных вод, их очистка и места сброса в водные объекты (овраги, тальвеги, реки, озёра и др.) согласно условиям «Роспотребнадзора».

Мероприятия по организации в границах поселения водоснабжения и водоотведения населения, представлены в таблице №23

Таблица №23

# Объекты капитального строительства

| №по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № площадки) | ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА (проектная) | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | МЕРОПРИЯТИЕ (треб. кап. ремонт или реконструкция, строительство) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20.1 | Водозабор с. Старая Бинарадка | Расположен на юго - востоке села | Производительность 290 м3/сут. | В жилой зоне | Реконструкция | Сельского поселения |
| 20.2 | Водозабор с. Старая Бинарадка | Расположен на ул. Школьная |  | В жилой зоне | Реконструкция | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Старая Бинарадка | По ул. Фрунзе, NN 21, 22, 26, 27, Школьная, Советская | L= 5,324 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Старая Бинарадка | Площадка N 1 | L= 1,089км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Старая Бинарадка | Площадка N 2 | L= 1,988 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Старая Бинарадка | Площадка N 3 | L= 2,792 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Старая Бинарадка | Площадка N 4 | L= 0,603 км |  | Строительство | Сельского поселения |
| 20.3 | КОС с. Старая Бинарадка | К западу от села с. Старая Бинарадка | Производительность 280 м3/сут. | В зоне инженерной инфраструктуры | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети канализации с. Старая Бинарадка | по ул. Фрунзе, Советская, от КНС на ул. Гагарина до КОС, от КНС у площадки N 1 до КНС ул. Гагарина , от КОС до реки, NN 2, 21, 22, 23, 27, Заречная, Школьная, Набережная | К-L=6,638 км КН-L=7,300 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети канализации с. Старая Бинарадка | Площадка N 1 | К-L=1,006 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети канализации с. Старая Бинарадка | Площадка N 2 | К-L=2,084 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети канализации с. Старая Бинарадка | Площадка N 3 | К-L=2,982 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети канализации с. Старая Бинарадка | Площадка N 4 | К-L=0,555 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | КНС с. Старая Бинарадка | У площадки N1 | Производительность 150 м3/сут. | В жилой зоне | Строительство | Сельского поселения |
|  | КНС с. Старая Бинарадка | На ул. Гагарина | Производительность 250 м3/сут. | В жилой зоне | Строительство | Сельского поселения |

###### 3.3.2.4.1.3. Теплоснабжение

# Село Старая Бинарадка– а/ц, поселок Заря

Согласно проекту генерального плана, всё новое строительство теплом будет обеспечиваться от проектируемых теплоисточников.

Для культбыта – отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные, с автоматизированным оборудованием, с высоким КПД для нужд отопления и горячего водоснабжения.

В целях экономии тепловой энергии и, как следствие, экономии расхода газа, в проектируемых зданиях культбыта, применять автоматизированные системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. В автоматизированных тепловых пунктах устанавливать устройства попогодного регулирования.

Тепловые сети от отопительных модулей до потребителей, выполнять в подземном или надземном варианте, с применением труб в современной теплоизоляции.

Весь жилой индивидуальный фонд обеспечивается теплом от собственных теплоисточников - это котлы различной модификации, для нужд отопления и горячего водоснабжения.

Ориентировочные расходы тепла по соцкультбыту, на вновь проектируемые объекты, приведены отдельно по площадкам и очередям строительства.

В поселке Заря настоящим генеральным планом развитие не предусматривается.

# Расход тепла для проектируемых объектов соцкультбыта

# Таблица №24

| N п.п. | Наименование | Мощность | Расход тепла Ккал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Село Старая Бинарадка |
| 1.1 | СОШ | 115 мест | 146 200 |
|  | Реконструкция СДК | +260 мест | 210 000 |
| 1.2 | ДОУ | 83 места | 282 200 |
| 1.3 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с тренаж. залом, сауной, бассейном | 260 м2 130 м2 зеркала воды | 633 100 |
| 1.4 | Магазин Площадка №1 | 80 м2 | 15 000 |
| 1.5 | Магазин Площадка №2 | 80 м2 | 15 000 |
| 1.6 | Магазин Площадка №3 | 70 м2 | 12 600 |
| 1.7 | Кафе | 50 мест | 380 000 |
| 1.8 | Предприятие бытового обслуживания. Площадка №1 | 5 раб. мест | 38 750 |
| 1.9 | Предприятие бытового обслуживания. Площадка №2 | 4 раб. мест | 46 500 |
| 1.10 | Комплексное предприятие коммунально - бытового обслужив. с прачечной, химчисткой, баней | 40 кг белья 2,0 кг 10 места, | 76 000 |
|  | Итого |  | 1 855 350 |
|  | Итого по с.п. |  | 1 855 350 |
|  | ТЭП |  | 376,636 Гкал/год |

###### 3.3.2.4.1.4. Газоснабжение

# Село Старая Бинарадка– а/ц, поселок Заря

Централизованным газоснабжением сетевым газом всё новое строительство, обеспечивается от существующей системы газоснабжения, для чего необходимо:

- проложить газопроводы высокого и низкого давления.

- построить газорегуляторные пункты (ШГРП, ГРП)

Новая застройка, расположенная в непосредственной близости от существующих сетей газоснабжения, может быть подключена к ним, на условиях владельца сетей.

Прокладка вновь проектируемых газопроводов выполнять либо из полиэтиленовых труб в земле, либо из стальных труб – на опорах. Для газопровода высокого давления устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных газопроводов — по 2 м с каждой стороны газопровода, вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода — 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м — с противоположной.

Вокруг отдельно стоящих ГРП — в виде территории на 10 м от границ этих объектов.

В поселке Заря настоящим генеральным планом развитие не предусматривается.

Расход газа на новое строительство посчитан, отдельно для каждой площадки и по каждой очереди строительства.

# Расходы газа (новое строительство)

# Таблица №25

| N по ГП | Площадки | Кол-во жил. дом. | Расход газа м3/час | Протяжённость сетей км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На хозбыт. жил. дом. | в кач-ве топлива для . жил. дом. | На соцкульт-быт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Село Старая Бинарадка |
| 1.1 | СОШ |  |  |  | 22,93 |  |
|  | Реконструкция СДК |  |  |  | 32,94 |  |
| 1.2 | ДОУ |  |  |  | 44,27 |  |
| 1.3 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с тренаж. залом, сауной, бассейном |  |  |  | 99,31 |  |
| 1.4 | Магазин Площадка №1 |  |  |  | 2,35 |  |
| 1.5 | Магазин Площадка №2 |  |  |  | 2,35 |  |
| 1.6 | Магазин Площадка №3 |  |  |  | 1,98 |  |
| 1.7 | Кафе |  |  |  | 59,61 |  |
| 1.8 | Предприятие бытового обслуживания. Площадка №1 |  |  |  | 6,08 |  |
| 1.9 | Предприятие бытового обслуживания. Площадка №2 |  |  |  | 7,29 |  |
| 1.10 | Комплексное предприятие коммунально - бытового обслужив. с прачечной, химчисткой, баней |  |  |  | 11,92 |  |
| 1.11 | Площадка №1 | 11 | 4,68 | 25,53 |  | Н.Д-1,4 В.Д-0,08 |
| 1.12 | Площадка №2 | 87 | 20,12 | 201,88 |  | Н.Д-2,05 В.Д-0,45 |
| 1.13 | Площадка №3 | 130 | 29,58 | 301,67 |  | Н.Д-3,51 В.Д-1,46 |
| 1.14 | Площадка №4 | 23 | 7,76 | 53,37 |  | Н.Д-0,83 |
|  | Итого |  | 935,62 | Н.Д-7,79 В.Д-1,99 |
|  | Итого по с.п. |  | 935,62 | Н.Д-7,79 В.Д-1,99 |
|  | ТЭП |  | 1,6841 млн.м3/год | Н.Д-7,79 В.Д-1,99 |

Мероприятия по организации в границах поселения тепло - и газоснабжения населения представлены в таблице № 26

# Объекты капитального строительства.

# Таблица № 26

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие (треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ШГРП | С.Старая Бинарадка на площадке №1 | производительность до 40 м3/час. | Жилая зона | Строительство | Сельского поселения |
|  | ШГРП | С.Старая Бинарадка на площадке №2 | производительность до 230 м3/час. | Жилая зона | Строительство | Сельского поселения |
|  | ШГРП | С.Старая Бинарадка на площадке №3 | производительность до 340 м3/час. | Зоне рекреационного назначения | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода высокого давления | С.Старая Бинарадка на площадке №1 | L=0,08 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Старая Бинарадка на площадке №1 | L= 1,4 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода высокого давления | С.Старая Бинарадка на площадке №2 | L=0,45 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Старая Бинарадка на площадке №2 | L=2,05 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Старая Бинарадка на площадке №3 | L=3,51км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода высокого давления | С.Старая Бинарадка на площадке №3 | L=1,46 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Старая Бинарадка на площадке №4 | L=0,83 км |  | Строительство | Сельского поселения |

###### 3.3.2.4.1.5. Электроснабжение

# Сельское поселение Старая Бинарадка

Основанием для разработки электроснабжения вновь проектируемой застройки территорий сельского поселения Старая Бинарадка, которое включает в себя село Старая Бинарадка, является генеральный план с нанесением зон с концентрированными нагрузками.

Потребителями электроэнергии проектируемой застройки являются:

1-2 этажная усадебная застройка – III категории надежности электроснабжения,

общественные здания –II-III категории,предприятия торговли-III категории, коммунальные предприятия –II категории,

и наружное освещение.

Расчет электрических нагрузок выполнен согласно «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РДЗ4.20.185-94 с изменениями и дополнениями и согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области от25.12.2008г.    Расчеты нагрузок сведены в таблицы.

# Таблица расчета мощности

Таблица №27

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум. | Максимальная мощность квт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Село Старая Бинарадка Площадка N1 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=11 2 22 | 1 | 22 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 23 |  |
| 4 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,96 |  |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции, кВА |  |  | 24 |  |
| 6 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х63кВА 1 шт зона О Пл. N1 |  |
| 7 | Коэффициент загрузки трансформатора |  | 0,38 |  |  |
| 8 | Длина ВЛ-10кВ |  | 10м По пл. N1 |  |  |
| 1 | Магазин S=80м2 | 20 | 0,8 | 16 |  |
| 2 | Предприятие бытового обслуживания на 5р.м. | 10 | 0,5 | 5 |  |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 21 Питание от ТП-1932 с заменой тр-ра на 250Ква по ул.Советской |  |
|  | Площадка N2 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=87 0,95 83 | 1 | 83,0 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 5 | 1 | 5 |  |
| 3 | ФОК с бассейном S=130м2 и со стадионом | 70 | 0,7 | 49 |  |
| 4 | Магазин S=80м2 | 20 | 0,8 | 16 |  |
| 5 | Кафе на 50мест | 52 | 0,7 | 36,4 |  |
| 6 | Предприятие бытового обслуживания на 4р.м. | 8 | 0,5 | 4 |  |
| 7 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 194 |  |
| 8 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 9 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 208 |  |
| 10 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х400кВА 1шт зона О Пл. N2 |  |
| 11 | Коэффициент загрузки трансформатора |  | 0,52 |  |  |
| 12 | Длина ВЛ-10кВ |  | 50м По пл. N2 |  |  |
|  | Площадка N3 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=130 0,84 110 | 1 | 110 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 8 | 1 | 8 |  |
| 3 | Магазин S=70м2 | 17,5 | 0,8 | 14 |  |
| 4 | Суммарная нагрузка на подстанции |  |  | 132 |  |
| 5 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 6 | Полная нагрузка на подстанции, кВА |  |  | 142 |  |
| 7 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х100кВА 1шт зона Ж Пл. 3 1х160кВА 1шт зона Ж Пл. N3, |  |
| 8 | Коэффициент загрузки трансформатора |  | 0,55 |  |  |
| 12 | Длина ВЛ-10кВ |  | 900м По пл. N3 |  |  |
|  | Площадка N4 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=23 1,4 33 | 1 | 33 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | Комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживания с прачечной, химчисткой и баней на 10мест | 50 | 1 | 50 |  |
| 4 | Суммарная нагрузка |  |  | 84 Питание от сущ. ТП-1921по ул. Лесная в зоне Ж с заменой трансформатора на 250кВА |  |
| 1 | Школа на 115 уч-ся по ул. Школьная | 50 | 0,8 | 40 |  |
| 2 | ДОУ на 83места | 70 | 1 | 70 |  |
| 4 | Суммарная нагрузка на подстанции |  |  | 110 |  |
| 5 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 6 | Полная нагрузка на подстанции, кВА |  |  | 118 |  |
| 7 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х250кВА 1шт зона Ж, по ул.Школьная |  |
| 8 | Коэффициент загрузки трансформатора |  | 0,47 |  |  |
| 9 | Длина ВЛ-10кВ |  | 50м по ул.Школьная |  |  |
| 1 | Реконструкция CДК «Юность» с увеличением мест на 260 | 120 |  | 120 Питание от сущ. ТП-1908 по ул. Советской в зоне Ж, с заменой трансформатора на 400кВА |  |
| 1 | Канализационные очистные сооружения производительностью 270м3 | 16 |  | 16 |  |
| 2 | Мощность трансформатора |  |  | 1х40кВА, зона ИТ |  |
| 3 | Длина ВЛ-10кВ |  | 150м За южной границей села |  |  |

# Объекты капитального строительства

# Таблица №28

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА (проектная) | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | МЕРОПРИЯТИЕ (строительство или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подстанция | Село Старая Бинарадка Площадка N1 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 63кВА-1шт | Жилая зона | строительство | сельского поселения |
| 2 | Воздушная линия | Село Старая Бинарадка Площадка N1 | Длина ВЛ-10кВ- 10М |  | строительство | сельского поселения |
| 3 | Подстанция | Село Старая Бинарадка Площадка N2 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 400кВА-1шт | Общественно-деловая зона | строительство | сельского поселения |
| 4 | Воздушная линия | Село Старая Бинарадка Площадка N2 | Длина ВЛ-10кВ- 50М |  | строительство | сельского поселения |
| 5 | Подстанция | Село Старая Бинарадка Площадка N3 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | Жилая зона Жилая зона | строительство строительство | сельского поселения |
| 6 | Воздушная линия | Село Старая Бинарадка Площадка N3 | Длина ВЛ-10кВ- 900М |  | строительство | сельского поселения |
| 7 | Подстанция ТП-1921 (существующая) | Село Старая Бинарадка Ул. Лесная | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт | Жилая зона | реконструкция | сельского поселения |
| 8 | Подстанция | Село Старая Бинарадка Ул. Школьная | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт | Жилая зона | строительство | сельского поселения |
| 9 | Воздушная линия | Село Старая Бинарадка Ул. Школьная | Длина ВЛ-10кВ- 50М |  | строительство | сельского поселения |
| 10 | Подстанция ТП-1908 (существующая) | Село Старая Бинарадка Ул. Советская | ТП-10/0,4кВ 1 Х 400кВА-1шт | Жилая зона | реконструкция | сельского поселения |
| 11 | Подстанция | Село Старая Бинарадкака Очистные сооружения | ТП-10/0,4кВ 1 Х 40кВА-1шт | Зона инженерно-транспортной инфраструктуры | строительство | сельского поселения |
| 12 | Воздушная линия | Село Старая Бинарадкака За селом | Длина ВЛ-10кВ- 150М |  | строительство | сельского поселения |
| 13 | Подстанция ТП-1932 (существующая) | Село Старая Бинарадка Ул. Советская | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт | Жилая зона | реконструкция | сельского поселения |
|  | Итого |  |  |  |  |  |
|  | Ожидаемая мощность |  | 700кВТ |  |  |  |
|  | Воздушная линия |  | Длина ВЛ-10кВ- 1370 М |  |  |  |
|  | Кол-во подстанций |  | 6шт |  | строительство |  |
|  | Кол-во подстанций (существующих) |  | 3шт |  | реконструкция |  |

###### 3.3.2.4.1.6. Электросвязь

Населенные пункты сельского поселения Старая Бинарадка планируется обеспечивать сотовой радиотелефонной связью.

#### 3.3.2.5. Развитие транспортной инфраструктуры

В генеральном плане разработана схема развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Старая Бинарадка, с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Основные направления развития транспортной инфраструктуры в проекте предусматривают:

- реконструкцию и благоустройство существующих улиц и дорог в застроенной части поселка;

- строительство новых улиц;

- строительство объектов обслуживания автотранспорта;

- реконструкцию и строительство искусственных дорожных сооружений;

- строительство объектов для постоянного и временного хранения автотранспорта;

- подключение территории новой жилой застройки к существующему общественному транспорту.

# Внешний транспорт

Проектом «Схема территориального планирования Самарской области» предусматривается:

- реконструкция автодороги «Курумоч - Новый Буян» - Старая Бинарадка, II категории, на 2016-2025, протяженностью 1,3 км;

- строительство автодороги п. Поволжский - с. Старая Бинарадка II категории, на 2016-2025, протяженностью 14,0 км;

Проектом «Схема территориального планирования муниципального района Красноярский Самарской области», в числе мероприятий в сфере развития транспортной инфраструктуры, на территории сельского поселения Старая Бинарадка запланировано строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального района Красноярский «с. Старая Бинарадка – с. Новый Буян», ориентировочной протяженностью (в границах поселения) 3,7 км.

##### 3.3.2.5.1. Планируемые объекты транспортной инфраструктуры

###### 3.3.2.5.1.1. Улично-дорожная сеть

В границах населенных пунктов принята следующая градостроительная классификация улиц и дорог:

- поселковая дорога - связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети;

- главные улицы - связь жилых территорий с общественным центром;

- основные улицы в жилой застройке - связь внутри жилых территорий и с главными улицами;

- второстепенные улицы в жилой застройке - связь между основными жилыми улицами;

- проезд - связь жилых домов, расположенных в глубине квартала;

- хозяйственный проезд - проезд к приусадебным участкам.

Так как, к вопросам местного значения поселения относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов поселения, генеральным планом предусматриваются мероприятия по развитию улично-дорожной сети, представленные в таблице №…

Перечень улиц села Старая Бинарадка, подлежащих реконструкции, представлен администрацией сельского поселения.

Протяженность планируемых улиц на расчетный срок строительства составит 15,423 км.

В том числе:

Главные – 2,106 км

основные – 7,184 км,

второстепенные – 6,133 км.

Общая протяженность улично-дорожной сети в границах населённых  пунктов составит на расчетный срок строительства 39,87 км.

Средняя плотность улично-дорожной сети в проектируемых границах населенных пунктов составит …….км/км2.

Основные расчетные параметры уличной сети принять в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области», для проектирования поперечных профилей улиц на стадии проекта планировки.

В местах примыкания улиц к автодорогам общего пользования необходимо предусматривать мероприятия по безопасности дорожного движения.

# Планируемые объекты улично-дорожной сети (автомобильные дороги местного значения поселения)

# Таблица № 29

| № п/п | Наименование | Местоположение (населённый пункт, № площадки) | Характеристика объекта (протяжённость) | Категория улицы | Мероприятие (кап. ремонт, реконструкция, строительство) | Значение (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | С. Старая Бинарадка |  |  |  |  |  |
| 1 | Продолжение улицы Советская | В существующей застройке | 805 м | главная | строительство | сельского поселения |
| 2 | Продолжение улицы Советская | Площадка №3 | 1000 м | главная | строительство | сельского поселения |
| 3 | Продолжение улицы Школьная | Площадка №2 | 301 м | главная | строительство | сельского поселения |
| 4 | Продолжение улицы Фрунзе | В существующей застройке | 874 м | основная | строительство |  |
| 5 | Ул.№1 | В существующей застройке | 400 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 6 | Ул.№2 | Площадка №1 | 422 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 7 | Ул.№3 | Площадка №2 | 490 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 8 | Ул.№4 | Площадка №2 | 595 м | основная | реконструкция | сельского поселения |
| 9 | Ул.№5 | В существующей застройке | 454 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 10 | Ул.№6 | Площадка №3 | 1504 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 11 | Ул.№7 | Площадка №1 | 150 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 12 | Ул.№8 | Площадка №1 | 100 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 13 | Ул.№9 | Площадка №1 | 292 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 14 | Ул. №10 | В существующей застройке | 481 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 15 | Ул. №11 | Площадка №2 | 363 м | второстепенная | строительство |  |
| 16 | Ул. №12 | Площадка №2 | 343 м | второстепенная | строительство |  |
| 17 | Ул. №13 | Площадка №2 | 325 м | второстепенная | строительство |  |
| 18 | Ул. №14 | Площадка №2 | 240 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 19 | Ул.№15 | Площадка №3 | 189 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 20 | Ул.№16 | Площадка №3 | 153 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 21 | Ул.№17 | Площадка №3 | 123 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 22 | Ул.№18 | Площадка №3 | 328 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 23 | Ул.№19 | Площадка №3 | 268 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 24 | Ул.№20 | Площадка №3 | 628 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 25 | Ул.№21 | Площадка №4 | 474 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 26 | Ул.№22 | Площадка №4 | 282 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 27 | Ул.№23 | В существующей застройке | 1974 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 28 | Ул.№24 | В существующей застройке | 471 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 29 | Ул.№25 | В существующей застройке | 661 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 30 | Ул.№26 | В существующей застройке | 448 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 31 | Ул.№27 | В существующей застройке | 285 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
|  | Итого строительство: |  | 15423 м |  |  |  |
| 32 | Ул.Фрунзе |  | 4000 м |  | реконструкция | сельского поселения |
| 33 | Ул Садовая |  | 3000 м |  | реконструкция | сельского поселения |
| 34 | Ул. Лесная-1 |  | 1500 м |  | реконструкция | сельского поселения |
| 35 | Ул. Лесная-2 |  | 1500 м |  | реконструкция | сельского поселения |
| 36 | Ул. Набережная |  | 2000 м |  | реконструкция | сельского поселения |
| 37 | Ул. Гагарина |  | 500 м |  | реконструкция | сельского поселения |
| 38 | Ул. Больничная |  | 1000 м |  | реконструкция | сельского поселения |
| 39 | Ул. Совхозная |  | 1000 м |  | реконструкция | сельского поселения |
| 40 | Ул. Школьная |  | 2000 м |  | реконструкция | сельского поселения |
| 41 | Ул.Заводская |  | 2000 м |  | реконструкция | сельского поселения |
| 42 | Ул. Молодёжная |  | 1650 м |  | реконструкция | сельского поселения |
| 43 | Ул. Советская |  | 3000 м |  | реконструкция | сельского поселения |
| 44 | Ул. Заречная |  | 500 м |  | реконструкция | сельского поселения |
|  | Итого реконструкция: |  | 23650 м |  |  |  |

###### 3.3.2.5.1.2. Транспортные сооружения

Строительство транспортных сооружений необходимо для организации движения транспорта на магистральных улицах и выходах на внешние автомобильные дороги, для обеспечения безопасности и повышения скорости передвижения. Генеральным планом не предусматриваются мероприятия по строительству и реконструкции транспортных сооружений.

Документами территориального планирования Самарской области и муниципального района Красноярский на территории сельского поселения Старая Бинарадка не запланированы мероприятия по размещению транспортных сооружений.

Генеральным планом также не предусматривается строительство транспортных сооружений в границах сельского поселения.

###### 3.3.2.5.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств

В связи с отсутствием данных о динамике роста числа автомобилей, для определения расчетного парка автомобилей на расчетный срок строительства условно принят уровень автомобилизации 300 автомобилей на 1000 жителей.

Расчетный парк автомобилей в сельском поселении составит на расчетный срок 1265 автомобилей.

Необходимое количество машино-мест на стоянках постоянного хранения автомобилей, из расчета 90% обеспеченности расчетного парка автомобилей, составит на расчетный срок 1139 машино-мест.

В связи с преобладающей застройкой индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками, хранение личного автотранспорта следует предусматривать в пределах отведенных участков.

Вместимость и площадь участков для стоянок временного хранения автомобилей, размещаемых в общественно-деловых и рекреационных зонах уточняются на дальнейших стадиях проектирования.

Для обслуживания расчетного парка автомобилей необходимы объекты технического обслуживания:

АЗС из расчета 1 топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей - на расчетный срок 1 колонка.

СТО из расчета 1 пост на 200 легковых автомобилей - на расчетный срок 6 постов.

Генеральным планом предлагается строительство АЗС на 2 колонки и СТО на 6 постов, в зоне транспортной инфраструктуры от автодороги общего пользования регионального или межмуниципального значения «Курумоч - Новый Буян» - Старая Бинарадка.

#### 3.3.2.6. Развитие зоны рекреационного назначения

Одним из вопросов местного значения поселения является создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения. С этой целью генеральным планом предусматривается развитие рекреационной зоны.

В её состав входят земельные участки занятые озеленёнными территориями общего пользования (скверы, парки, бульвары), участки объектов физической культуры и спорта, отдыха и туризма, а также естественные природные ландшафты.

В генеральном плане предусматривается создание озеленённых территорий общего пользования:

Расчётная площадь объектов озеленения общего пользования (из расчёта 12 кв. м на 1 человека для сельских поселений) составляет на расчётный срок 1,5 га

Мероприятия, предусмотренные генеральным планом, представлены в таблице №30.

Площадь планируемых озеленённых территорий общего пользования составит на расчётный срок 1,4 га.

Площадь озеленённых территорий общего пользования с учётом существующих (0,5 га) составит на расчётный срок 1,6 га.

Площадь озеленённых территорий общего пользования в расчёте на одного жителя составит на расчётный срок 12,6 м2/чел.

Генеральным планом предусматривается создание открытых спортивных сооружений:

Расчётная площадь открытых спортивных сооружений (из расчёта 0,7-0,9 га на 1 тысячу жителей) составляет на расчётный срок 1,0 га.

Мероприятия, предусмотренные генеральным планом, представлены в таблице №30.

Площадь планируемых объектов составит 1,1 га (без учета площадки для гольфа).

Площадь открытых спортивных сооружений составит на расчётный срок 1,1 га

Площадь открытых спортивных сооружений в расчёте на 1000 жителей составит на расчётный срок 8,7 га.

В планируемых границах села Старая Бинарадка предусматривается зона рекреационного назначения для развития объектов спортивного, туристического, оздоровительного назначения, чему способствуют имеющиеся природные рекреационные ресурсы с.п. Старая Бинарадка, представленные лесами, а также акваторией и прибрежными территориями рек.

# Планируемые объекты капитального строительства рекреационного назначения

# Таблица №30

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие (реконструкция, строительство) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| озеленённые территории общего пользования |
| 17.1 | Парк | С. Старая Бинарадка, ул. Школьная | 0,9 га | Зона рекреационного назначения | Строительство | Сельского поселения |
| 17.2 | сквер | С. Старая Бинарадка. Площадка №2 | 0,5 га | Зона рекреационного назначения | Строительство | Сельского поселения |
| Открытые спортивные сооружения |
| 7.2 | плоскостные спортивные сооружения | С. Старая Бинарадка, Площадка №2 | 0,6 га | Зона рекреационного назначения | Строительство | Сельского поселения |
| 7.3 | плоскостные спортивные сооружения | С. Старая Бинарадка, Площадка №3 | 0,5 га. | Зона рекреационного назначения | Строительство | Сельского поселения |
| 7.4 | плоскостные спортивные сооружения (гольф-клуб) | С. Старая Бинарадка. южная часть | 99,0 га | Зона рекреационного назначения | Строительство | Частный |

#### 3.3.2.7. Развитие зоны специального назначения

Генеральным планом на территории сельского поселения Старая Бинарадка предлагается:

1. Ликвидация объектов размещения отходов, не отвечающих нормативным требованиям - несанкционированной свалки в районе с. Старая Бинарадка, с последующей рекультивацией территории.

Мероприятиями проекта «Генеральная схема очистки территории муниципального района Красноярский Самарской области от твердых бытовых отходов» предусмотрен вывоз твердых бытовых отходов с.п. Старая Бинарадка на полигон ТБО в районе п. Новосемейкино по маршруту:

- Гараж - д. Новоурайкино - с. Михайловка - п. Горьковский - Рига - с.Ст.Бинарадка - Полигон Новосемейкино - Гараж.

2. Размещение скотомогильника на территории сельского поселения является нецелесообразным. Генеральным планом предлагается осуществлять вывоз биологических отходов на территорию ОАО «Ветсанутильзавод «Сергиевский».

3. Строительство кладбища (19.1), площадью 2,0 га, расположенного к северо-западу от площадки №2.

#### 3.3.2.8. Развитие зоны сельскохозяйственного использования

Документами территориального планирования Самарской области и муниципального района Красноярский, на территории сельского поселения Старая Бинарадка не запланированы мероприятия по размещению предприятий сельскохозяйственного назначения.

Генеральным планом предусматривается размещение зоны сельскохозяйственного использования для предприятий IV-V класса опасности, к востоку от села Старая Бинарадка.

## 3.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Осуществление градостроительной деятельности в рамках реализации «Проекта генерального плана сельского поселения Старая Бинарадка муниципального района Красноярский» не должно противоречить основным принципам экологической безопасности, которыми согласно Закону Самарской области от 6 апреля 2009 г. №46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области»  являются:

- приоритет безопасности для жизни и здоровья граждан и населения в целом, сохранение общечеловеческих ценностей;

- презумпция потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной деятельности;

- воздействие на окружающую среду для отдельных территорий и области в целом с учетом конкретной экологической ситуации;

- соблюдение требований законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования, неотвратимость ответственности за экологические правонарушения и компенсация причиненного ущерба гражданам, обществу, окружающей природной среде за счет виновного в строгом соответствии с законом;

- соблюдение гласности во всех сферах деятельности, способной создать угрозу экологической безопасности;

- гарантированность государственного контроля за санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим благополучием территории области и состоянием окружающей среды.

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду является улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности  в границах проектирования.

# Улучшение качества атмосферного воздуха обеспечивается за счет:

- Сокращения выбросов от автотранспорта за счет жесткого контроля систем ДВС автомобилей, дорожной и сельскохозяйственной техники.

- Перевода автомобильного парка на использование экологичных видов топлива (неэтилированный бензин, газ);

- Строительства обводных магистральных автодорог;

- Реконструкции действующего и установка нового пыле-газоочистного оборудования на организованных стационарных источниках выброса.

- Организации, благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий (в том числе проектируемых);

- Организации санитарно-защитного озеленения вдоль автодорог,

- Введения модульных котельных, работающих на газовом топливе.

- Сокращения выбросов в атмосферу от неорганизованных источников.

Охрана подземных и поверхностных вод, охрана и оздоровление земель обеспечиваются за счет:

- Организации канализования неканализованной существующей жилой застройки и вновь строящегося жилья с использованием  индивидуальных установок биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод.

- Реконструкции действующих и строительства новых сетей канализации и насосных станций с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование).

- Запрещения сброса сточных вод и жидких отходов в поглощающие горизонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения;

- Устройства защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод;

- Организации регулярных режимных наблюдений за условиями залегания, уровнем и качеством подземных вод на участках существующего и потенциального загрязнения, связанного со строительством проектируемого объекта;

- Внедрения на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоотходных и безотходных производств.

- Организации строительства отводящих сооружений и дамб обвалования для отвода поверхностного стока, дренажей - для понижения уровня грунтовых вод;

Ликвидации несанкционированной свалки, последующей рекультивацией территории, в районе с. Старая Бинарадка;

- Засыпки отрицательных форм рельефа с покрытием поверхности потенциально плодородным и почвенным слоем;

- Выполнения инженерной защити территории от затопления и подтопления (в соответствии с требованиями СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территории от затопления и подтопления").

- Развития системы использования вторичных ресурсов.

- Совершенствования системы управления движением твердых бытовых отходов путем внедрения их разделительного сбора и сортировки.

- Санитарной очистки и защиты земель, рекультивации загрязненного почвенного слоя в районах застройки и на территориях промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

- Проектом предусматривается снятие плодородного слоя почвы толщиной 150-200 мм. Места и условия временного хранения (при отсутствии сверхнормативного загрязнения), а также порядок использования снятого плодородного слоя определяются органами, предоставляющими в пользование земельные участки.

Защита от неблагоприятного акустического воздействия транспортных потоков обеспечивается за счет:

# Усиления звукоизолирующих качеств окон жилых домов, прилегающих к крупным автомагистралям;

# Использования шумогасящих дорожных покрытий при строительстве и реконструкции автодорог;

# Установки шумозащитных экранов в сочетании с защитным озеленением при строительстве на участках, прилегающих к крупным автомагистралям. В качестве экранов могут использоваться искусственные элементы рельефа (подпорные стенки, земляные насыпи, выемки);

# Установки и организации территориальных разрывов между источником шума и жилой застройкой при новом строительстве.

Повышение качества водоснабжения населения обеспечивается за счет:

- Благоустройства территорий водозаборов.

- Реконструкции старых и строительства новых водоводов и насосных станций.

- Строгого соблюдения режима использования 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения.

- Оборудования насосных станций современными системами водоподготовки.

- Правильной эксплуатации и поддержания надлежащего технического состояния водопроводных сооружений и сетей.

- Тампонажа бездействующих водозаборных скважин;

# Развитие системы озеленения обеспечивается за счет:

- Озеленения санитарно-защитных зон промышленных/сельскохозяйственных  предприятий/объектов.

- Озеленения территорий жилой застройки.

- Озеленения и благоустройства берегов водоемов.

- Обустройства зеленых зон и пляжей на водоемах.

- Создания лесопарков.

- Обустройства и озеленения газонов.

- Рекультивации отработанных карьеров для использования восстановленных территорий в рекреационных целях.

- Восстановления, защиты и охраны лесов.

Кроме того, согласно материалам «Схемы территориального планирования Самарской области». – Самара: ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект», 2007 г., с учетом изменений внесенных в Схему: «Внесение изменений в Схему территориального планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261» в 2011 г. на территории с.п. Старая Бинарадка предусматривается создание новой особо охраняемой природной территории регионального значения:

Бинарадские Сосняки

Формирование экологической культуры как нормы общественного сознания обеспечивается за счет:

1. Использования средств массовой информации и  сочетания лекционной, экспериментальной учебной, а также внешкольной деятельности преподавателей общеобразовательных учреждений и специалистов соответствующего профиля, для формирования у населения знаний по  общей экологии, экологическому праву, рациональному природопользованию, безопасности жизнедеятельности.

2. Развития экотуризма.

3. Развития системы общественного экологического мониторинга.

4. Проведения общественных мероприятий по расчистке леса, родников, берегов водоемов и т.п.

5. Организации управляемой рекреации и системы рекреационного сервиса (выделение площадок для установки палаточных городков, разведения костров, пунктов продажи дров, питьевой воды и др.).

Успешное решение экологических проблем предполагает преемственность и последовательность действий по реализации природоохранных мероприятий, получение максимальной экологической эффективности, кооперирование всех ресурсов на достижении общих целей, создание условий для участия инвесторов в экологических проектах, стимулирование хозяйствующих субъектов с.п. Старая Бинарадка на природоохранную деятельность.

## 3.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРАЯ БИНАРАДКА

Пожарная безопасность территорий сельских поселений обеспечивается комплексом мероприятий, предусмотренных генеральным планом, в соответствии со статьёй 14 ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и ФЗ №123 «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности»:

1. Функциональным зонированием территории – группировкой объектов по функциональному назначению с учётом пожарно-технических характеристик.

2. Организацией улично-дорожной сети, обеспечивающей доступ к объектам по основным магистралям устойчивого функционирования.

3. Планированием мероприятий пожарного водоснабжения:

- устройство пожарных гидрантов на водопроводной сети при разработке водоснабжения населённых пунктов,

- реконструкция существующих сетей водопровода,

- строительство новых водоводов и уличных сетей на площадках новой застройки,

- строительство пирсов или организация съездов с твердым покрытием (шириной 3,5 м) к водоемам с устройством перед пирсом площадки размером не менее 12м x 12м. Генеральным планом предусматривается строительство съезда с твердым покрытием к водному объекту, расположенному в южной части с. Старая Бинарадка (18.1), в зоне рекреационного назначения.

4. Дислокацией подразделения пожарной охраны на территории сельского поселения и обеспечением подразделения пожарной охраны зданием пожарного депо. Так как, время прибытия первого подразделения из с.Новый Буян и с. Красный Яр, к месту вызова соответствует требованиям пункта 1 статьи 76 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. - 20 минутам в сельских поселениях, генеральным планом не предусматривается строительство пожарного депо на территории сельского поселения Старая Бинарадка.

5. Планированием мероприятий по санитарной очистке территории поселения, в целях предотвращения возгорания отходов.

6. Планированием мероприятий электросвязи для обеспечения связи с ближайшим подразделением пожарной охраны или центральным пунктом пожарной связи населенных пунктов.

7. Планированием застройки с учётом противопожарных расстояний до лесных массивов – в сельских поселениях с одно-, двухэтажной застройкой не менее 15 метров.

## 3.6. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Инженерная подготовка территории включает в себя комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территории для градостроительного использования и обеспечению оптимальных санитарно-гигиенических условий.

В целом территория сельского поселения является пригодной для различных видов градостроительного использования, тем не менее, необходимо проведение ряда мероприятий по инженерной подготовке:

1. В связи с тем, что на территории сельского поселения наблюдаются эрозионные процессы и оврагообразование, необходим комплекс инженерных мероприятий по предотвращению роста оврагов, а также по подготовке таких территорий для застройки. В районах застройки мелкие овраги ликвидируются, вне застройки проводятся лесомелиоративные мероприятия, для борьбы со средними и крупными оврагами необходимо регулирование поверхностного стока путем устройства нагорных канав и водосбрасывающих сооружений, лесомелиоративные мероприятия, террасирование склонов.

2. Развитие карста предотвращается следующими мероприятиями:

- тщательная вертикальная планировка поверхности и устройство надежной ливневой канализации с отводом вод за пределы застраиваемых участков;

- недопущение скопления поверхностных вод в котлованах и на площадках в период строительства, тампонирование карстовых полостей и трещин;

- закрепление закарстованных пород и (или) вышезалегающих грунтов инъекцией цементационных растворов;

- постоянный геодезический контроль за оседанием земной поверхности и деформациями зданий и сооружений;

- наблюдение за проявлениями карста, состоянием грунтов, уровнем и химическим составом подземных вод.

3. До начала строительства новых объектов необходимо уточнить местоположение всех существующих коммуникаций на стадии проекта планировки и рабочей стадии проектирования. Коммуникации, попадающие под застройку, вынести до начала строительства.

4. Вертикальная планировка уличной сети – в равнинных условиях проектирование улиц с продольным уклоном от 0,5% до 8%, в зависимости от категории улицы, при расположении улицы на косогоре и значительном перепаде отметок следует использовать озеленение откосов и подпорные стенки.

. Мероприятия по благоустройству территорий включают в себя:

- организацию поверхностного стока с применением водосточной сети открытого типа, с устройством мостиков или труб в местах пересечений с улицами и дорогами.

- обустройство улиц и дорог в соответствии с профилями, назначаемыми с учетом классификации улично-дорожной сети.

- благоустройство прибрежных участков для организации зон повседневного отдыха.

## 3.7. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Принимаемые органами местного самоуправления решения, по обращению с отходами, должны быть направлены на снижение объема (массы) отходов, внедрение безотходных и малоотходных технологий, обеспечение рециклинга - вторичного использования отходов с вовлечением их в хозяйственный оборот, а также экономию природных ресурсов и восстановление земель, испорченных отходами (Закон Самарской области от 17 декабря 1998г. № 28-ГД «Об отходах производства и потребления на территории Самарской области»).

Согласно СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» система санитарной очистки и уборки территории предусматривает: рациональный сбор, быстрое удаление, обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов, в соответствии с генеральной схемой очистки муниципального района.

Проект «Генеральная схема очистки территории муниципального района Красноярский Самарской области», был выполнен ООО «ЭПСИ» в 2009 году. Согласно проекту на территории с.п. Старая Бинарадка в год образуется 1724,27 м3 твердых бытовых и 86,16 м3 крупногабаритных отходов. Вывоз ТБО осуществляется на полигон ТБО в районе п. Новосемейкино.

Мероприятиями проекта генеральной схемы очистки предусмотрено установка 17 контейнеров для ТБО объемом 0,75 м3 в с. Старая Бинарадка.

Вывоз твердых бытовых отходов с.п. Старая Бинарадка планируется по маршруту:

- Гараж - д. Новоурайкино - с. Михайловка - п. Горьковский - Рига - с.Ст.Бинарадка - Полигон Новосемейкино - Гараж.

## 3.8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ

В проекте генерального плана сельского поселения отображены:

- границы сельского поселения Старая Бинарадка;

- границы села Старая Бинарадка и посёлка Заря, входящих в границы сельского поселения Старая Бинарадка Красноярского района.

Границы сельского поселения Старая Бинарадка отображены в проекте в соответствии с положениями Закона Самарской области «Об образовании городского и сельских поселений в пределах муниципального района Красноярский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» № 47-ГД от 25.02.2005 года (с изменениями, внесенными Законом Самарской области от 11.10.2010 №106-ГД.

При разработке проекта генерального плана сельского поселения Старая Бинарадка, границы села Старая Бинарадка, скорректированы с учетом развития жилой зоны - в южном, восточном, северо-восточном и северо-западном направлениях, развития зоны рекреационного назначения - в восточном направлении за границами НП, границы посёлка Заря не изменялись. При этом границы сельского поселения Старая Бинарадка также отображены без изменений.

Согласно статье 84 Земельного кодекса Российской Федерации установлением или изменением границ населенных пунктов поселения является утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования. В этой связи, с утверждением генерального плана, границы села Старая Бинарадка будут изменены.

В соответствии с Федеральным законом от 18.06.2001 N 78-ФЗ "О землеустройстве" территория населенного пункта является объектом землеустройства (статья 1); документом, отображающим в графической и текстовой формах местоположение, размер, границы объекта землеустройства и иные его характеристики является карта (план) объекта землеустройства (статья 20).

Следовательно, после утверждения генерального плана сельского поселения Старая Бинарадка, на его основании, необходимо провести отдельную работу по описанию местоположения границ села Старая Бинарадка, посёлка Заря, и установления их координат путем подготовки карт (планов) объектов землеустройства – села Старая Бинарадка, посёлка Заря.

# Таблица № 31

# 4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРАЯ БИНАРАДКА

| № п.п. | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ | ПЛАНИРУЕМОЕ СОСТОЯНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах поселения | га | 11976,1963 | 11976,1963 |
|  |  | % |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1.1 | Зона градостроительного использования | га | 610.1348 | 963.4575 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Жилая зона | га | 324.7855 | 415.3147 |
| 1.1.1.2. | Общественно-деловая зона | га | 1.5845 | 3.0708 |
| 1.1.1.3. | Зона производственного использования | га | 0.6242 | 0.6242 |
| 1.1.1.4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 2.9296 | 6.0034 |
| 1.1.1.5. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 0.0 | 1.9488 |
| 1.1.1.6. | Зона рекреационного назначения | га | 276.4266 | 536.4956 |
| 1.1.1.7. | Зона специального назначения | га | 3.7844 | 0.0 |
| 1.1.2. | Зона производственного использования | га | 5.8214 | 2.1433 |
| 1.1.3. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 10.8038 | 33.2084 |
| 1.1.4. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 3323.2413 | 2795.8068 |
| 1.1.5. | Зона рекреационного назначения | га | 0.0 | 153.3759 |
| 1.1.6 | Зона специального назначения | га | 3.1950 | 5.2044 |
| 1.1.7 | Лесной фонд | га | 8023.0 | 8023.0 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность населения | Чел. | 512 | 1265 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1.1. | Дети, в т.ч. в возрасте: | чел. | 112 | 277 |
| 2.1.1.1. | До 6 лет |  | 63 | 156 |
| 2.1.1.2. | от 7 до 15 | чел. | 41 | 102 |
| 2.1.1.3. | от 16 до 17 лет | чел. | 8 | 19 |
| 2.1.2. | Население моложе трудоспособного возраста | чел. | 104 | 258 |
| 2.1.3. | Население трудоспособного возраста | чел. | 267 | 659 |
| 2.1.4. | население старше трудоспособного возраста | чел. | 141 | 348 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилищного фонда | м2 общей площади | 31593 | 69243,0 |
| 3.2 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда. | м2/чел. | 61,7 | 54,7 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.1.1. | дошкольные образовательные учреждения (общего типа) | место | 27 | 110 |
| 4.1.2. | общеобразовательные учреждения | учащийся | - | 115 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.2.1. | стационары | коек | - | - |
| 4.2.2. | поликлиники | пос. в смену | - | - |
| 4.2.3. | ФАП, офис врача общей практики | объект | 1 | 1 |
| 4.2.4. | аптеки | объект | - | - |
| 4.3. | Объекты спортивного назначения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.3.1. | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га |  |  |
| 4.3.2. | спортивные залы | м2 площади пола | - | 260 |
| 4.3.3. | бассейны | м2 зеркала воды | - | 130 |
| 4.4. | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.4.1. | клубы | Посетительское место | 120 | 380 |
| 4.4.2. | библиотеки | тыс. ед. хранения | 8 | 9,5 |
|  |  | чит. мест | - | 8 |
| 4.5. | Объекты торгового назначения | м2 торг. площади | 90 | 320 |
| 4.6. | Объекты общественного питания | место | - | 50 |
| 4.7. | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.7.1. | гостиница | место | - | - |
| 4.8. | Объекты бытового обслуживания |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 4.8.1. | Прачечные | кг белья в смену | - | 40 |
| 4.8.2. | Химчистки | кг вещей в смену | - | 2 |
| 4.8.3. | бани | место | - | 10 |
| 4.8.4. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | - | 9 |
| 4.9. | Объекты связи | объект | 1 | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети в границах населённых пунктов | км | 24.45 | 39,87 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление | тыс.м3/ в сутки | х | 0,290 |
| 6.1.2. | Протяженность сетей | км. | х | 11,796 |
| 6.2 | Канализация |  | . |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод | тыс.м3/ в сутки | х | 0,197 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей | км. | х | К-13,265 НК-7,300 |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. | Проектируемая нагрузка | кВт | х | 700 |
| 6.3.2. | Протяженность сетей | км. | х | 1,370 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла | Гкал/год | х | 376,636 |
| 6.4.2. | Протяженность сетей | км. | х | - |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление газа | млн.куб.м/в год | х | 1,6841 |
| 6.5.2. | Протяженность сетей | км. | х | Н.Д-7,79 В.Д-1,99 |

# ВЫВОДЫ

Чтобы управлять территорией эффективно, необходимо принимать управленческие решения на основе комплексной и системной информации.

В настоящем проекте решены следующие основные задачи:

Информация о территории собрана воедино;

Информация сосредоточена в систематизированном виде (в динамике изменений и взаимосвязи своих частей);

На основе комплексной информации выполнены варианты градостроительного развития территории сельского поселения.

Основные ожидаемые эффекты:

повышение эффективности регулирования и использования территории административно-правовыми, экономическими и образовательно-воспитательными средствами;

более рациональное и эффективное использование территории;

создание предпосылок устойчивого развития территории и повышения качества жизни граждан;

привлечение инвесторов, создание новых объектов недвижимости, обустройство территории, создание новых рабочих мест;

повышение надежности информационной базы и оперативности получения информации, используемой при подготовке управленческих решений.

# Footnotes

При расчете уровня рождаемости, смертности и миграционного прироста использованы данные, предоставленные администрацией с.п. Старая Бинарадка, пересчитанные с использованием данных Самарастат

При расчете доли возрастных групп использованы данные, предоставленные администрацией  с.п. Старая Бинарадка, пересчитанные с использованием данных Самарастат.

# Text boxes

| № п/п | Показатели | Количество, чел. | % от общей численности населения |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Дети: | 112 | 21,9 |
|  | до 6 лет | 63 | 12,4 |
|  | от 7 до 15 | 41 | 8,0 |
|  | от 16 до 17 лет | 8 | 1,4 |
| II. | Из общей численности населения: | 512 | 100,0 |
| 1. | Население моложе трудоспособного возраста | 104 | 20,4 |
| 2. | Население трудоспособного возраста | 267 | 52,1 |
|  | женщины от 16 до 54 лет | 140 | 27,3 |
|  | мужчины от 16 до 59 лет | 127 | 24,8 |
| 3. | Население старше трудоспособного возраста: | 141 | 27,5 |
|  | женщины старше 54 лет | 73 | 14,3 |
|  | мужчины старше 59 лет | 68 | 13,2 |

| № п/п | Возрастной состав населения | Всего, чел. | Из них на резервных территориях 2033г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существую-щее положе-ние 2012г. | Расчетный срок 2033г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| сельское поселение Старая Бинарадка |
| I. | Общая численность населения | 512 | 1265 | 753 |
| II. | Дети, в т.ч. в возрасте: | 112 | 277 | 165 |
|  | до 6 лет | 63 | 156 | 93 |
|  | от 7 до 15 | 41 | 102 | 61 |
|  | от 16 до 17 лет | 8 | 19 | 11 |
| III. | Население трудоспособного возраста | 267 | 659 | 392 |
| IV. | Население старше трудоспособного возраста | 141 | 348 | 207 |